| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: ruwbouw bekister	Indicatieve duurtijd: …….

Definitie: De bekister  maakt en plaatst de nodige vormen(bekistingen) bestaande uit hout, metaal, plastiek,of  isolatiemateriaal, voor het bouwen van een constructie in beton op maat volgens plan, die is voorzien van de nodige wapeningen, afstandshouders, uitsparingen en doorvoeren. De bekistingen kunnen ter plaatse bekist en met beton gestort worden of prefab geplaatst worden.

- De competenties: Inhoudstafel

De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)	2

De funderingen, de geul, het stortbed nivelleren en voorbereiden naargelang de helling	4

Leidingnetwerken, afvoerkokers en aansluitingen realiseren	6

Het materieel en materiaal dat met een kraan wordt verplaatst, aanslaan of ontvangen en positioneren	8

Te betonneren werkstukken bekisten, gieten en ontkisten met behulp van bekisting of bekistingsschotten	9

Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)	11

Bekistingselementen in hout of aanvullingen van bekisting (versterkingen, passtukken, ...) zagen en assembleren	12

Betonwapeningen maken	13

De wapening in beton plaatsen in functie van de toepassing (platen, muren, palen, vloeren, ...)	14

Prefab-elementen in beton assembleren en bevestigen	16

De balken, het dwarshout, bekistingsplaten, balkons, ... van een werkstuk in beton prefabriceren	18

: Afval verzamelen, sorteren en het naar de behandelings- of opslagzones vervoeren	18

De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren	18

Afdichtingselementen plaatsen (wateropzwellend verbindingsstuk, plastic folie, ...)	19

Eenvoudig metselwerk uitvoeren	20

Een plaat vlak slijpen en pleisteren	21

Speciale funderingen door boring realiseren	22

Werken op hoogte	22

Lichte tussenwanden, prefab bekleding, valse plafonds, ... plaatsen	23

Afval verzamelen, sorteren en het naar de behandelings- of opslagzones vervoeren	25

Competentie: De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren	25

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Info over hoe technische bronnen te raadplegen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen o.l.v. ervaren medewerker Opleiding VCA |  |  |
| Kennis van werforganisatie | Info over werforganisatie onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Basiskennis van voorraadbeheer | Info en demo over voorraadbeheer onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap | o.l.v. ervaren medewerker de geschikte opslagruimtes voor materiaal en gereedschap kiezen in overleg met werfverantwoordelijke |  |  |
| Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval | Info over het beschermen van gereedschappen tegen weersinvloeden Productinformatie lezen |  |  |
| Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken | Info en demo over tillen en dragen van lasten |  |  |
| Stapelt materialen veilig en zonder schade | Stapelt materialen op een veilige manier in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg | Info over wettelijke bepalingen van signalisatie door een bevoegd persoon |  |  |
| Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … | Demo over afbakenen van werkzones en voert de werkzaamheden uit in overleg met een bevoegd persoon |  |  |
| Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens | Info over het voorzien van door-en toegangen markeren in overleg met de werfverantwoordelijke |  |  |
| Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen | Schermt de werken met zeilen in overleg en onder toezicht af |  |  |
| Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …) | Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon leuningen en valbeveiliging |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …) | Demo en of opleiding over correct gebruik van PBM’s |  |  |
| Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats | Voert werkzaamheden uit onder toezicht en in overleg sleuven graven, montagewerkzaamheden uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Geeft grens- en rooilijnen weer met behulp van topografische instrumenten en beschermt ze | Leert de grens- en rooilijn met behulp van topografische instrumenten aangeven en beschermen onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens | Demo en leert de werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |

| De funderingen, de geul, het stortbed nivelleren en voorbereiden naargelang de helling |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van planlezen | Volgt een opleiding planlezen Bevoegd persoon betrekt de cursist bij de uit te voeren plannen |  |  |
| Kennis van uitzetten van gebouwen | Wordt betrokken en geïnformeerd bij de het uitzetten van gebouwen door een bevoegd persoon en leert in overleg en onder toezicht Bevoegd persoon betrekt de cursist bij de uit te voeren plannen |  |  |
| Bepaalt de afmetingen van bouwputten op basis van een plan en zet ze uit met jalons, piketten, … | Leert de werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van conventionele seincodes en gebaren | Leert de gecodeerde gebaren Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies | Kunnen werken met de communicatie apparatuur en kennen van de conventionele seincodes en gebaren |  |  |
| Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …) | Volgt een opleiding mini-graafmachines |  |  |
| Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rots, ...) | Informatie over aanwezige bodemsoorten |  |  |
| Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen | Graaft en vult de taluds aan in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...) | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Info over mogelijke risico’s en de te nemen maatregelen bij graafwerken en werkt met een graafgunning indien deze vereist is |  |  |
| Kennis van stuttingstechnieken | Info over werken met beschoeiingsplaten en werkbakken |  |  |
| Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk | Voert stutwerken in putten en sleuven uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van bemalingssystemen | Info over plaatsen van bemalingssystemen |  |  |
| Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking | Voert werkzaamheden voor het bemalingssysteem uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon | Demo over effenen van bodems |  |  |
| Brengt de steenslagverharding aan rekening houdend met de opgegeven granulometrie | Info en demo over het plaatsen van zuiveringslagen |  |  |
| Plaatst de aarding-lus volgens de regels der kunst | Info en demo over het plaatsen van een aardings-lus |  |  |
| Brengt de zuiveringsvloer aan en plaatst een waterdicht membraan | Voert zuiveringswerken uit en plaatst het dichtingsmembraan in overleg en onder toezicht |  |  |

| Leidingnetwerken, afvoerkokers en aansluitingen realiseren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen op basis van een plan | Info en demo over bepalen en markeren van bestaande nutsleidingen en het plan lezen |  |  |
| Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen) | Zoekt nutsleidingen op volgens KLIM-KLIP en legt deze manueel bloot of door machinaal en manueel proefsleuven graven |  |  |
| Plaatst de nodige wachtbuizen en doorvoeren volgens de norm der distributeurs | Info en demo over plaatsing wachtbuizen en nutsvoorzieningen onder toezicht |  |  |
| Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rots, ..) | Info over bodemsoorten aanwezig op de werf |  |  |
| Kennis van rioleringen | Volgt een opleiding module rioleringen |  |  |
| Bepaalt traject van de rioleringen, rekening houdend met afstand en diepte straatriool volgens plan | Stippelt het rioleringstraject uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Graaft manueel sleuven volgens het uitgestippeld traject in de juiste helling en diepte | Cursist leert werken met een waterpastoestel (laser,…) Graaft sleuven in overleg en onder toezicht |  |  |
| Plaatst een funderings-laag van magere beton onder de afvoeren | Info en demo over plaatsen van funderings-laag |  |  |
| Plaatst installaties en buizen voor afvalwater, regenwater en rioolwater, rekening houdend met afschot en afvoerpeilen | Plaatst het rioleringsnet uit volgens rioleringsplan en in overleg en onder toezicht |  |  |
| Plaatst onderdelen van rioleringen (rioleringsputten, vangtoestellen, afscheiders, put- en riooldeksels, draineerbuizen, inspectieputten, sceptische putten, …) | Demo en plaatst prefab-putten in overleg en onder toezicht conform plan |  |  |
| Voert ondergronds metselwerk uit(putten, mangaten…) | Volgt een opleiding basis-metselen |  |  |
| Kennis van gemeentelijke rioleringsvoorschriften | Info over de gemeentelijke voorschriften door een bevoegd persoon Niet van toepassing |  |  |
| Aardt de sleuven terug aan in meerdere lagen en damt de lagen manueel of mechanisch aan | Informatie over machinewerking en gebruik. Demo aanvullen sleuven en aandammen |  |  |
| Sluit rioleringsinstallaties aan op de hoofdriool | Voert de aansluiting op de straatriool onder toezicht uit Mag niet meer wordt uitgevoerd door een bevoegd bedrijf |  |  |

| Het materieel en materiaal dat met een kraan wordt verplaatst, aanslaan of ontvangen en positioneren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Volgt een VCA opleiding en behaalt het attest Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Kennis van keuringsnormen voor hijsmaterieel | Info over keuringsnormen voor hijsmaterieel en neemt het keuringsverslag door Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …) | Info en demo over hijshulpmiddelen Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Kennis van technieken voor het aanslaan van lasten | Info en demo over aanslaan van lasten Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last | Demo en voert de werkzaamheden in overleg en onder toezicht uit Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Kennis van sjortechnieken | Info over sjortechnieken |  |  |
| Maakt knooppunten voor het stroppen van de last | Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen | Demo over bevestigen en zekeren van de last Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Kennis van conventionele seincodes en gebaren | Leert de gecodeerde gebaren (Bevoegd) Opleiding aanslaan van lasten |  |  |
| Geeft de kraanman eenduidige seinen en radiofonische instructies | Werkt als bevoegd seingever samen met de machinist Opleiding aanslaan van lasten |  |  |

| Te betonneren werkstukken bekisten, gieten en ontkisten met behulp van bekisting of bekistingsschotten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van constructienormen | Volgt een opleiding assistent werfleider |  |  |
| Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen beton, gegritstraald, betonbeschermingsmiddelen, …) | Demo over afwerken van betonoppervlak en werkt onder toezicht |  |  |
| Controleert de vlakheid van het geplaatste beton en gaat na of de voegen juist geplaatst zijn | Info en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon Werken met een waterpastoestel |  |  |
| Zet de uitlijning en/of de middenas van de werken uit, rekening houdend met mogelijke krachten | Zet werken uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van bekistingstechnieken | Volgt een opleiding bekisten |  |  |
| Voegt bekistingspanelen samen, controleert ze (hoogtemerken, geleidingsprofielen, stabiliteit, waterdichtheid, …) en stelt ze bij | Bekist constructies in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van verschillende soorten voegen | Info over verschillende soorten voegen |  |  |
| Maakt voegen of plaatst ze in de bekisting (zettingsvoegen, dichtingsvoegen, stortvoegen, …) | Maakt en plaatst voegen onder toezicht |  |  |
| Voert indien vereist een voorbehandeling uit op de bekisting | Demo over het voorbehandelen van de bekisting |  |  |
| Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen | Volgt een opleiding vakrekenen(……) Berekeningen maken onder toezicht |  |  |
| Berekent de benodigde hoeveelheid beton | Demo over volumeberekening |  |  |
| Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …) | Info over betonsamenstelling |  |  |
| Controleert de leveringsbon met de samenstelling van het te storten beton en neemt monsters | Demo over controle van de leveringsbon en het nemen van monsters Gebeurt door de werfverantwoordelijke |  |  |
| Voegt indien nodig producten toe aan het beton | Info en voegt betonproducten toe in overleg en volgens de voorschriften van het product |  |  |
| Kennis van betongiettechnieken | Info en demo over betongiettechnieken |  |  |
| Stort het beton in de bekistingen met een betonpomp, slang of stortkoker, spreidt het en verdicht met een trilnaald | Info over het storten en verdichten van beton en stort het beton en werken met een trilnaald in overleg en onder toezicht . Toepassen van de veiligheidsvoorschriften |  |  |
| Geeft de bedieners van betonpompen eenduidige seinen en instructies | Leert de gecodeerde gebaren(bevoegd) |  |  |
| Ontkist de werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn | Info en demo over het veilig en juist ontkisten |  |  |
| Neemt stutten en onderslagbalken weg | Info over wegnemen stutten en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Bergt de materialen in stapelrekken | Info over materialen bergen in een stapelrek |  |  |
| Recupereert herbruikbaar materieel na het ontkisten | Info over herbruikbaar materiaal en werken volgens een veilige werkvolgorde |  |  |

| Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Volgt een VCA-opleiding |  |  |
| Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming,…) | Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon leuningen en valbeveiliging |  |  |
| Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren | Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon ladders onder de juiste helling, onderaan beschermd tegen wegglijden, bovenaan vast verankerd vanaf 25 sporten en 1meter uitstekend boven de te betreden werkvloer |  |  |
| Voorziet de nodige signalisatie en markeringen | Brengt in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon de nodige signalisatie en markeringen aan op de openbare weg na het plaatsen van een stelling |  |  |
| Draagt PBM’s | Gebruikt zijn PBM’s volgens de veiligheidsvoorschriften Deelname aan een toolboxmeeting |  |  |
| Kennis van het draagvermogen van steunpunten | Uitleg over het draagvermogen van steunpunten labels kunnen lezen en interpreteren |  |  |
| Controleert of de ondergrond voldoende stevig is | Plaatst in overleg en onder toezicht houten balken op de volle grond als basis voor het stellen van stellingen |  |  |
| Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) | Plaatst in overleg en onder toezicht een afschermvloer ( met houten platen, matten… ) |  |  |
| Kennis van verankeringstechnieken | Uitleg over ankertechnieken |  |  |
| Monteert stellingen en steigers | Volgt een opleiding stellingbouw en behaalt een attest(……) |  |  |
| Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is | Demo en uitleg over steunconstructies en verankert de draagconstructies onder toezicht |  |  |
| Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit | Demonteert, transporteert en stapelt de draagstructuren op een veilige manier onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |

| Bekistingselementen in hout of aanvullingen van bekisting (versterkingen, passtukken, ...) zagen en assembleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van aftekentechnieken | Demo over aftekentechnieken |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, waterpas, ...) | Demo over het gebruik van meet- en controle-instrumenten |  |  |
| Voert dimensionale opmetingen uit | Demo over dimensionale opmetingen Opleiding topografie |  |  |
| Tekent onderdelen van bekistingen af op het hout | Demo over aftekenen van onderdelen van bekistingen op hout |  |  |
| Kennis van houtverbindingen | Volgt een basisopleiding schrijnwerker WEG! Veilig werken met nagels en schroeven |  |  |
| Zaagt de houtelementen volgens de aftekening | Demo over afzagen van houtelementen met de afkortzaag of tafelzaag |  |  |
| Voegt de bekistingselementen samen en past ze aan waar nodig | Demo over aanpassen van bekistingselementen |  |  |
| Bevestigt en stabiliseert de bekisting | Demo over bevestigen en stabiliseren van de bekisting |  |  |

| Betonwapeningen maken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van betonwapeningstechnieken | Volgt een opleiding ijzervlechten |  |  |
| Kennis van buigstaten | Info en demo over werken met buigstaten |  |  |
| Kennis van betonwapeningsplan | Volgt een opleiding planlezen |  |  |
| Stelt wapeningsstaten op aan de hand van wapeningsplannen | stelt buigstaten op in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon kunnen lezen Bevoegd persoon betrekt de cursist bij de uit te voeren plannen |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen en gebruik van de juiste PBM’s |  |  |
| Selecteert staven, draden, staaldraden of stangen voor de wapeningen overeenkomstig de instructies en plannen | Info en voert de werkzaamheden uit onder toezicht Bevoegd persoon betrekt de cursist bij de uit te voeren plannen Een wapeningsstaat kunnen lezen en interpreteren |  |  |
| Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem | Info over het verwijderen van draad- en steenafval |  |  |
| Snijdt staven op maat met een elektrische snijmachine of buigt ze in de gewenste vorm of afmeting met behulp van snij-, plooi- of buigmachines | Demo over snijden met elektrische snijmachine Op de hoogte zijn van de werking en de veiligheidsinstructies van de machine, veiligheidsinstructiekaarten lezen |  |  |
| Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken | Info over manuele en mechanische vlechttechnieken |  |  |
| Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, … | Demo van de vlecht-technieken Opleiding lassen |  |  |
| Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid | Uitleg over het aantal vereiste knopen door een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro) | Info over metaalsoorten |  |  |
| Maakt beugels, kransen en ringen aan | Demo en info over plooien van beugels, kransen en ringen |  |  |

| De wapening in beton plaatsen in functie van de toepassing (platen, muren, palen, vloeren, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (wapeningsplannen, …) | Volgt een opleiding planlezen(……) Bevoegd persoon betrekt de cursist bij de uit te voeren plannen |  |  |
| Beoordeelt wanneer een wapeningsnet nodig is | Info door leidinggevende |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken | info over vlecht-technieken |  |  |
| Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, … | Demo van de vlecht-technieken . Volgt een opleiding ijzervlechten Opleiding lassen |  |  |
| Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid | Uitleg en voert de werken onder toezicht uit |  |  |
| Plaatst netten en wapeningen in een bekisting of op een draagvloer met de gepaste afstandshouders | Plaatst de wapening met gepaste afstandshouders in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van injectiesystemen bij na-spanbeton | Info en demo van injectiesystemen Erkende bedrijven voeren deze werken uit Gebruik van PBM’s |  |  |
| Plaatst voor- en na-spanbewapening | Plaatst spanbewapening in overleg en onder toezicht Kennis van planlezen |  |  |
| Kennis van kabel- en ankersystemen voor spanbeton | Info over ankersystemen voor spanbeton |  |  |
| Kennis van minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse | Info over betondekking |  |  |
| Controleert de schikking van de wapening | Demo van wapeningschikking WEG! Planlezen wapening |  |  |
| Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk | Demo over wapeningsstijfheid en werken onder toezicht |  |  |

| Prefab-elementen in beton assembleren en bevestigen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van principes van stabiliteit | Stabilisatietechnieken kennen en toepassen |  |  |
| Raadpleegt technische bronnen | Voorschriften inzake schoren kennen en toepassen |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Gebruikt elektrisch en pneumatisch gereedschap (drilboor, betonboor, …) en hijsmaterieel (takel, rolbrug, hijsband, …) | Demo over gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap Opleiding voor desbetreffende hijswerktuig |  |  |
| Beoordeelt de staat van de draagvloer (hardheid, scheurvorming, aanwezigheid van leidingen, …) | Leert de werkzaamheden beoordelen onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Lijnt de te bewerken constructievloer uit en gaat de pastoestand ervan na | Info en demo over uitlijnen van constructievloeren en werkt onder toezicht |  |  |
| Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens vanuit een vast punt (meterpas) | Demo overpassen van referentiepeilen Kunnen werken met waterpastoestellen |  |  |
| Kennis van methoden om te stellen van prefab-elementen | Volgt een opleiding prefab-bekisten |  |  |
| Brengt paslatten op de juiste hoogte ten opzichte van de peilmerken en stelt ze vlak af | Info en demo over aanbrengen paslatten en werkt onder toezicht Opleiding over het leren werken met waterpastoestellen |  |  |
| Gebruikt meet-en controle-instrumenten (laser,waterpas, ...) | Demo over gebruik van meet- en controle-instrumenten |  |  |
| Kennis van stuttingstechnieken | Info over werken met beschoeiingsplaten en werkbakken |  |  |
| Brengt stutten aan voor metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, … volgens de belasting | Demo over werken met beschoeiingsplaten en werkbakken |  |  |
| Plaatst en stelt prefab betonelementen loodrecht, waterpas en volgens tegenpeil, zeeg en uitlijning | Demo en plaatst de prefab- elementen in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Brengt stutten aan in functie van de belasting (bij Metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, …) | Brengt stutten aan in overleg en onder toezicht |  |  |
| Voegt prefabelementen (vloerbalken, kolommen, dakbalken, …) samen en brengt afdichtingsnaden aan | Demo en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Plaatst funderingselementen (heipalen, …) | Info en werkt in overleg en onder toezicht |  |  |

| De balken, het dwarshout, bekistingsplaten, balkons, ... van een werkstuk in beton prefabriceren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van bekistingstechnieken | Volgt een opleiding bekisten(……) |  |  |

| : Afval verzamelen, sorteren en het naar de behandelings- of opslagzones vervoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van werforganisatie | Info over werforganisatie en werkt in overleg |  |  |
| Sorteert afval | info over sorteren van afval |  |  |

| De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Volgt een opleiding VCA-leidinggevende en werkt in overleg met de interne preventiedienst |  |  |
| Afdichtingselementen plaatsen (wateropzwellend verbindingsstuk, plastic folie, ...) |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van de passiefhuisstandaard | Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1) | Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Kennis van isolatiematerialen (matten, folies, platen, ...) | Demo over samenvoegen van isolatiemateriaal WEG Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) en bouwknopen | Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Plaatst dichtings- en beschermingsmembranen tegen de funderingsmuren | Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Voert diverse waterwerende bepleisteringen uit (cementmortel, bitumen, …) | Demo over plaatsen van waterwerende lagen |  |  |
| Brengt een dampscherm aan volgens de instructies | Demo over aanbrengen van een dampscherm |  |  |
| Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat | Demo over aftekenen en snijden van isolatiemateriaal |  |  |
| Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze op muren, plafonds, vloeren en daken | Plaatst isolatiematerialen in overleg en onder toezicht Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Verzekert de continuïteit van de isolatie bij de aansluitingen van muren, vloeren en daken | Demo over wind- en waterdicht afsluiten |  |  |

| Eenvoudig metselwerk uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van metseltechnieken | Volgt een basisopleiding metselen(……) |  |  |
| Zet het metselwerk uit, plaatst profielen | Voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken | Demo over aftekentechnieken |  |  |
| Kennis van meet- en pastoestellen | Info over pas- en meettoestellen Opleiding werken met waterpastoestellen |  |  |
| Brengt hoogtepassen over | Demo over hoogtepassen overbrengen |  |  |
| Maakt lagenmaat en tekent profielen af | Demo over het maken van een maatlat en profielen aftekenen |  |  |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) | Demo over gebruik van manueel en elektrisch gereedschap Gebruik van de nodige PBM’s |  |  |
| Hakt en zaagt bakstenen en blokken op maat | Demo over hakken en zagen van bouwstenen Veilig gebruik van machine en gebruik van PBM’s |  |  |
| Voert metselwerk uit (in de grond, opgaand metselwerk, uitsparingen, …) | Metselt constructies onder toezicht |  |  |
| Kennis van technieken om bakstenen te plaatsen | Demo over plaatsen van bakstenen |  |  |
| Kennis van schoortechnieken | Info en demo over stuttingstechnieken door een bevoegd persoon |  |  |
| Plaatst stutten en schoren, rekening houdend met de belasting, de toegankelijkheid van de werkplek en de veiligheid | Brengt stutten aan in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortel- en lijmsoorten Gebruiksaanwijzing raadplegen |  |  |
| Kennis van verschillende metselverbanden | Volgt opleiding siermetselwerk(……) WEG Demo of afbeelding van courante metselverbanden |  |  |
| Bouwt verschillende soorten muren in metselwerk (volle muren, spouwmuren, …) | Volgt een opleiding metselen(……) WEG Demo van courante metseltechnieken |  |  |
| Controleert of de muren loodrecht, waterpas en vlak zijn | Demo van schietlood en waterpas, en werkt onder toezicht |  |  |
| Plaatst de nodige waterkeringen (loodslabben, …) | Info en demo over het plaatsen van een dichtingsmembraan en werkt onder toezicht |  |  |
| Kennis van verschillende soorten voegen (constructievoegen, uitzettings- of krimpvoegen, scheidingsvoegen, rand- en omtrekvoegen, uitvoeringsvoegen, …) | Info over soorten voegen |  |  |
| Voegt metselwerk op | Demo over het opvoegen van metselwerk |  |  |

| Een plaat vlak slijpen en pleisteren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (schiethamer, slijpschijf, …) | Info over het gebruik en onderhoud van machines en gereedschappen VIK kaarten raadplegen |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortel- en lijmsoorten Productinformatie lezen en raadplegen |  |  |
| Maakt mortel, plamuur, lijmen en siliconen mechanisch of met de hand aan volgens de doseringen van het bestek | Demo over het manueel en machinaal aanmaken van mortelsoorten en lijmen volgens gebruiksaanwijzing van het product |  |  |

| Speciale funderingen door boring realiseren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van gewapende plaat- put- en paalfunderingen | Info en voert de werkzaamheden onder toezicht uit |  |  |

| Werken op hoogte |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is: Hoogwerker | Volgt opleiding werken met een hoogwerker en behaalt een attest |  |  |
| Dakbedekkingselementen plaatsen: Dakpannen | Uitleg en demo over plaatsen van dakpannen en werkt onder toezicht Volgt opleiding dakdekker |  |  |
| Metaal (zink, aluminium, titanium, ...) | Info over materialen |  |  |
| Spuit constructie- en gevelelementen (ramen, deuren, marmerplaten, …) op met de gepaste voegkit | Info over soorten voegkit Demo over opspuiten van constructie- en gevelelementen |  |  |
| Kennis van slooptechnieken | Info over slooptechnieken |  |  |
| Kennis van ontmantelingstechnieken | Uitleg over ontmantelingstechnieken |  |  |
| Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...) | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |

| Lichte tussenwanden, prefab bekleding, valse plafonds, ... plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bewerkt oppervlakken voor Voor bewerken van oppervlakken | Demo over voorbereiding van oppervlakken |  |  |
| Kennis van kenmerken van gipskartonplaten | Volgt opleiding plaatsen van gipskarton( ……) Productinformatie lezen |  |  |
| Maakt profielen voor de onder-structuur op maat en monteert ze tegen de muren of het plafond | Demo over uitlijnen en plaatsen van onder-structuur |  |  |
| Kennis van bevestigingstechnieken | Demo over bevestigingstechnieken en gebruik van gereedschap |  |  |
| Maakt bekledingsplaten op maat en schroeft of hamert ze op regelmatige afstanden tegen de basisstructuur vast | Demo over op maat brengen en plaatsen van bekledingsplaten en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Werkt voegen en schroef- of spijkerkoppen bij met voegspecie en voegbanden | Demo over de voegafwerking en voert de werkzaamheden in overleg en onder toezicht uit Productinformatie lezen en toepassen |  |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team | Volgt een opleiding leidinggevend(andere) Niet van toepassing |  |  |
| Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten | Info en maakt als leidinggevend een planning Niet van toepassing |  |  |
| Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten | Info om als leidinggevend taken te verdelen Niet van toepassing |  |  |
| Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers | Info om als leidinggevend te sturen Niet van toepassing |  |  |
| Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers | Info om als leidinggevend taken te verdelen Niet van toepassing |  |  |

| Afval verzamelen, sorteren en het naar de behandelings- of opslagzones vervoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van werforganisatie | Info en werkt in overleg en onder toezicht |  |  |
| Sorteert afval | info over sorteren van afval |  |  |

| Competentie: De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Volgt een opleiding VCA-leidinggevende (……) en werkt in overleg met de interne preventiedienst |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Sleutelvaardigheid Omschrijving Efficiënt werken De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. Kunnen doorzetten De cursist kan geleidelijk aan taken opnemen met een grotere complexiteit en tijdsdruk en brengt deze tot een goed einde Kunnen omgaan met regels Cursist en begeleider maken werkafspraken over veiligheidsregels en werkplanning. De cursist volgt de afgesproken werkwijze. Kunnen samenwerken De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. Resultaat nastreven Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. Veilig werken en respect voor materiaal hebben De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na. Verzorgen van persoonlijke presentatie (aandacht voor persoonlijke hygiëne) De cursist wordt geïnformeerd over de gebruikelijke regels inzake dress code en leeft deze na een tijd spontaan na Zorgvuldig en nauwkeurig werken: De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. Taalvaardig zijn in het Nederlands (Als Nederlands de voertaal is) Ik geef aan dat ik de opdrachten van de begeleider begrijp. De begeleider praat duidelijk en niet te snel en geeft de opdracht op de plaats waar de taak moet gebeuren. Ik geef aan wat ik niet begrijp en ik vraag extra informatie als het nodig is. Tijdens het werkplekleren onderneem ik concrete acties om taal bij te leren. Ik kan mondelinge en schriftelijke instructies begrijpen : i.v.m. de opstart en inrichting van de werf de interpretatie van de plannen (o.a. het stabiliteitsplan, het wapeningsplan) veiligheidsinstructies het sorteren van afval Schriftelijke informatie over : toe te voegen producten aan beton het aanmaken van mortelsoorten en lijmen het draagvermogen van steunpunten (op de labels) installatievoorschriften van afdichtingselementen en isolatiemateriaal Ik kan het materiaal dat ik dagelijks nodig heb juist benoemen. Ik beschik over voldoende basiswoordenschat om te kunnen overleggen met collega’s over de specifieke taken die ik moet uitvoeren (bv. i.v.m. de werkwijze, de opslag van het materiaal, de staat van de draagvloer, het samen plaatsen en wegnemen van stuttingen, het plaatsen van bekistingselementen …) Indien van toepassing : Ik kan zelf eenvoudige instructies geven aan collega’s : vb. de persoon die de graafmachine bedient, de kraanman, bedieners van betonpompen…. Ik kan schriftelijke documenten nakijken : leverbonnen met de samenstelling van het beton,. |  |  |
| --- | --- | --- |