| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep:Gevelrenoveerder -  betonhersteller	Indicatieve duurtijd: … weken

Maakt de ondergrond klaar en brengt waterdichtheids- en afwerkingsproducten aan voor het onderhoud, de renovatie en de verfraaiing van gevels, muren en terrassen. Werkt volgens de veiligheidsregels.

1.De competenties: Inhoudstafel

De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal	2

Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)	3

Spuitmachines plaatsen en afstellen	4

Metselwerk voorbereiden en reinigen (zandstralen, gommen, afwassen, …) Oude bekledingslagen verwijderen (verf, pleisterkal	5

Metselwerk en gevels herstellen met cement, mortel, ...	5

Fixeermiddelen, plamuur, pleister, waterafstotende producten, verf, ... manueel of mechanisch aanbrengen	7

Bekleding plaatsen en bevestigen (parement, thermische isolatieplaten, glaslinnen, ...)	7

Een te plamuren of berapen ondergrond klaarmaken of corrigeren door: Plaatsen van bekistingen	8

Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Met linnen verstevigen voor de waterdichtheid	8

Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Passivering van metaal	8

Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Realiseren van uitzettingsvoegen	9

Een gevel reinigen met pasta	9

Natuursteenreparaties uitvoeren	9

Behandelingen uitvoeren ter bevordering van de stabiliteit, tegen opstijgend vocht of ter bestrijding van insecten en zwammen	10

Eenvoudig metselwerk uitvoeren	11

De verf klaarmaken	12

Profielen, wapeningen, stijlen, hoekbeslag, ... plaatsen en bevestigen	12

Akoestische of thermische isolatie plaatsen	12

Balkon- of terrasvloeren waterdicht maken	13

Afbijtafval recupereren en sorteren	13

Activiteiten van een team coördineren	14

2. Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Raadpleegt technische bronnen - Bepaalt opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap - Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval - Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … - Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens - Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen - Schermt niet te behandelen geveldelen of objecten af - Controleert of de nodige vergunningen aanwezig zijn - Neemt niet te behandelen gevelonderdelen weg en stockeert en registreert ze | Totale werfinrichting mee uitvoeren onder leiding van een verantwoordelijke |  |  |
| Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg Kennis van heftechnieken | Krijgt een basisopleiding voorraadbeheer Behalen van een VCA attest |  |  |

| Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is - Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging - Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is - Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …) - Stabiliseert het gebouw met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek - Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van het gebouw | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum Volgt een opleiding “Werken op hoogte” => Praktijkopleiding + halen van een getuigschrift |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels Kennis van het draagvermogen van steunpunten Kennis van verankeringstechnieken | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Spuitmachines plaatsen en afstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Stelt een stoomgenerator in (temperatuur en druk) voor het reinigen van gevels met verzadigde stoom - Stelt een drukmachine in (druk, hoeveelheid straalmiddel) voor droog zandstralen in functie van de te reinigen ondergrond | Een opleiding volgen in een bedrijf En Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen |  |  |
| Kennis van droge zandstraaltechnieken Kennis van hydrozandstraaltechnieken | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Metselwerk voorbereiden en reinigen (zandstralen, gommen, afwassen, …) Oude bekledingslagen verwijderen (verf, pleisterkal |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (hamer en beitel, bikhamer, boorhamer, kuismaterieel, …) - Hanteert de spuitmond van de zandstraalmachine volgens de geschikte werkafstand, straalhoek en beweging - Bedient de afzuigvoorziening om stofhinder te voorkomen - Beoordeelt op regelmatige tijdstippen het resultaat - Spoelt het oppervlak na tot alle resten van straalmiddelen en losgemaakt vuil verwijderd zijn | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen. Voert de werkzaamheden onder toezicht uit |  |  |
| Kennis van technieken voor het reinigen van beton en betonwapeningen Kennis van droge zandstraaltechnieken Kennis van hydrozandstraaltechnieken | Opleiding op de werf of een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Metselwerk en gevels herstellen met cement, mortel, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Inspecteert de schade aan gevels en muren (carbonatatiemetingen uitvoeren, schadeplekken aftekenen, …) - Reinigt de ondergrond met een staalborstel zodat het scheurverloop in de constructie goed zichtbaar is - Hakt scheuren wigvormig uit - Pleistert scheuren dicht of behandelt ze door injectie - Bikt aangetast beton af tot op het gezonde beton met een boorhamer of bikhamer - Ontroest of verwijdert aangetaste betonwapening - Vlecht nieuwe wapeningen in of plaatst en verankert nieuwe wapeningsnetten en behandelt ze met corrosiewerende producten - Maakt reparatiemortel aan volgens de kleur en de structuur van het aangrenzende beton - Brengt de reparatiemortel aan en herprofileert indien nodig - Plaatst bekistingen en brengt lagen spuitbeton aan in de juiste mengverhouding, spuitafstand en spuitbeweging (natte of droge methode) - Dekt de gerepareerde delen af met plastic folie of behandelt ze met curing compound | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Deze competenties uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Kennis van thermische afbijttechnieken Kennis van veiligheidsregels Kennis van chemische afbijttechnieken Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …) Kennis van mechanische bevestigingsprocedés Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) Kennis van de kenmerken van plamuur Kennis van lijmbevestigingsprocedés | Een gecertificeerde opleiding volgen. |  |  |

| Fixeermiddelen, plamuur, pleister, waterafstotende producten, verf, ... manueel of mechanisch aanbrengen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Spoelt de behandelde gevel na - Kit voegen op - Behandelt de gevel met afwerkings- en beschermingslagen (biocides, steenverstevigers, hydrofobeermiddelen, anti-graffitisystemen, …) - Houdt rekening met omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, …) bij het aanbrengen van afwerkingsproducten | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten | Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Bekleding plaatsen en bevestigen (parement, thermische isolatieplaten, glaslinnen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Monteert weggenomen gevelonderdelen volgens hun registratie en classificatie - Plaatst nieuwe bekledingselementen en waterkeringen (loodslabben, …) op de gevel | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Deze competenties uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Kennis van mechanische bevestigingsprocedés | Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Een te plamuren of berapen ondergrond klaarmaken of corrigeren door: Plaatsen van bekistingen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Met linnen verstevigen voor de waterdichtheid |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Passivering van metaal |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Een te plamuren of te bepleisteren ondergrond voorbereiden door: Realiseren van uitzettingsvoegen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Een gevel reinigen met pasta |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Brengt een voldoende dikke laag reinigingspasta aan met een borstel, spatel, verfroller, spons of sproeiapparaat - Respecteert de droogtijd volgens de voorschriften van de fabrikant en de omstandigheden - Verwijdert de pastalaag en wast de ondergrond na met een vochtige spons | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen Deze competenties uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten | Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Natuursteenreparaties uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Verwijdert restanten van ijzer en broze of verpoederde delen natuursteen tot op de gezonde ondergrond - Maakt de ondergrond ruw en brengt eventueel voegen aan - Plaatst verankeringen in oxidatiebestendige materialen - Maakt minerale of kunstharsgebonden steenrestauratiemortel aan - Brengt de restauratiemortel aan en herprofileert indien nodig - Kleurt restauratiemortel bij door schuren of patineren zodat de oorspronkelijke kleur en glans benaderd wordt - Lijmt nieuwe stukken natuursteen aan de oorspronkelijke steen met kunstharslijm | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Basiskennis van steenkaptechnieken Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten | Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Behandelingen uitvoeren ter bevordering van de stabiliteit, tegen opstijgend vocht of ter bestrijding van insecten en zwammen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Dicht metselwerk af met plastische klei of snelhardende cementpleister en plaatst ankerstaven waar nodig - Brandt muren af en verwijdert verspreide sporen bij zwambestrijding - Boort injectieopeningen in het metselwerk volgens de juiste afstand, helling en diepte - Maakt de injectieopeningen zuiver (bv. met perslucht) en plaatst er injectiebuisjes in - Doseert en mengt de injectievloeistof en spuit ze op de juiste druk in de openingen met een injectietoestel - Controleert het debiet van de geïnjecteerde vloeistof - Vernevelt insecten- en/of zwammendodend product over alle risico-oppervlakken | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Basiskennis van metselwerk Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten | Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Eenvoudig metselwerk uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) - Metselt sleuven en holtes dicht en vernieuwt voegwerk in slechte staat | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen rekening houdend met veiligheid Een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Basiskennis van metselwerk Kennis van verschillende soorten voegen (constructievoegen, uitzettings- of krimpvoegen, scheidingsvoegen, rand- en omtrekvoegen, uitvoeringsvoegen, …) Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Voert deze werken uit onder begeleiding van een bevoegd persoon. Een basisopleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| De verf klaarmaken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Houdt zich aan de gebruiksaanwijzing - Stelt kleurtonen samen volgens de monsters - Maakt de verf aan tot een vloeibaar en homogeen mengsel | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen En Een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter |  |  |
| Kennis van kleuren en kleurbenamingen Kennis van de kenmerken van verf | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Profielen, wapeningen, stijlen, hoekbeslag, ... plaatsen en bevestigen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Akoestische of thermische isolatie plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Brengt een dampscherm aan volgens de instructies - Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat - Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in of tegen gevels - Verzekert de continuïteit van de isolatie bij de aansluitingen van muren, vloeren en daken | Voert deze werken uit onder begeleiding van een bevoegd persoon Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |
| Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1) Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Balkon- of terrasvloeren waterdicht maken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Plaatst afdichtingslagen volgens de opgegeven technieken (branden, gieten, lijmen, …) | Opleiding op de werf voorzien of Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |
| Kennis van afdichtingsprocedés Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Afbijtafval recupereren en sorteren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen | Doet dit onder toezicht van een bevoegd persoon Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten - Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers | Een volledige uitvoering (door een mentor/peter) van deze competentie meevolgen |  |  |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team | Een gecertificeerde opleiding volgen in een erkend centrum |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Competentie: |  |
| --- | --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

- Persoonsgebonden competenties

| Sleutelvaardigheid | Omschrijving |
| --- | --- |
| Verzorgen van persoonlijke presentatie | Ik verzorg mijn uiterlijk en mijn kledij. Ik ben bereid mij aan te passen aan de dresscode van de winkel. Ik werk volgens de normen. Ik zie de details. Ik ruim op en zorg voor orde. Ik werk nauwkeurig en controleer mijn werk. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | Ik beheers de Nederlandse taal, ik kan vlot communiceren met klanten en collega’s. Ik verzorg mijn taal. |
| Vlot communiceren | Ik respecteer werkafspraken, veiligheidsregels en werkplanning. Ik kom op tijd. Ik volg de afgesproken werkwijze. |
| Kunnen omgaan met regels | Ik kan mij gemakkelijk aanpassen aan veranderende werklplanning, taken en uurroosters in functie van vlotte organisatie van de winkel. |
| Flexibel werken | Ik heb het werk op tijd gedaan en de kwaliteit is goed. Ik neem de verantwoordelijkheid op voor het resultaat van mijn werk. Ik aanvaard feedback en leer uit mijn fouten. |
| Resultaat nastreven | Ik weet wat ik wil bereiken. Ik ga ervoor. Ik verlies de moed niet door tegenslagen of moeilijkheden. Ook bij kritiek of teleurstelling geef ik niet op. |
| Kunnen doorzetten | Ik blijf werken tot het werk af is. |
| Klantgericht zijn | Ik kan de wensen en de behoeften van klanten inschatten en ernaar handelen. Ik geef prioriteit aan mijn klanten. |
| Efficiënt werken | Ik heb weinig instructies nodig. Ik neem zelf het initiatief om aan iets te beginnen. Ik zie werk. |
| Assertief zijn | Ik kom op voor mezelf , klanten en collega’s met respect voor de ander. Ik stel gerichte vragen. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |