| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep:               Glasplaatser/ glaswerker							Indicatieve duurtijd: …. weken

Je plaatst glas in ramen, deuren of wanden, volgens de voorschriften van de fabrikant. Je neemt de afmeting. Je bestelt glas op maat bij een leverancier of je snijdt. Je past de sponningmaat aan. Je werkt de ruimte tussen glas en glaslat waterdicht af met kit of kunststofprofiel.

Je werkt meestal in ploegverband en je gaat veel op verplaatsing. Je tilt en verplaatst vaak zware lasten. Je werkt nauwkeurig. Je vermijdt gevaarlijke situaties voor jezelf en anderen. Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je draagt persoonlijke veiligheidsuitrusting, onder andere tegen snijwonden. Je hebt meestal regelmatige werkuren.

- De competenties: Inhoudstafel

De werkpost organiseren volgens het besteldossier of de interventiefiche (uitrusting, materialen, ...)	2

Het bestaande schrijnwerk demonteren en de staat van de constructie controleren (raamkozijnen, deur- en venstergaten, …)	3

Het geheel van drager en frame waterdicht maken en polyurethaanschuim, dichtingen, kleefbanden, hoekprofielen, … plaatsen	4

De werking van bewegende onderdelen, de waterdichtheid of de isolatie van het werkstuk controleren	5

Het glaswerk op een drager plaatsen en vastzetten (glaslatten, neopreendichtingen, kit, stutten, …)	7

Glaselementen plaatsen en vastzetten voor transport en opslag (spanriemen, zuignappen, …)	8

Glas snijden en bewerken	9

Sloten en sluittoebehoren plaatsen of vervangen	10

Bedienen hijsmachines	11

Zandstralen	12

Constructieglas-elementen plaatsen (glasgevels, trappen, loopbruggen, …)	12

De activiteiten van een team coördineren                     NIET VAN TOEPASSING	13

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De werkpost organiseren volgens het besteldossier of de interventiefiche (uitrusting, materialen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | De begeleider toont de verschillende technische bronnen en zoekt samen met de cursist enkele gegevens op. De cursist zoekt zelf de technische specificaties van een product op onder toezicht van de begeleider. |  |  |
| Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging | De begeleider demonstreert hoe een ondergrond beschermd moet worden. Bij een volgende opdracht laat hij de cursist zelf de bescherming aanbrengen en uitleggen wat hij doet en waarom hij dit doet. |  |  |
| Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap | De begeleider legt uit aan wat een opslagplaats moet voldoen. Op de werf laat hij de cursist bepalen waar hij de opslag van materiaal en gereedschap zal doen. De cursist legt uit aan de begeleider waarom hij deze plaats kiest. |  |  |
| Beschermt materialen tegen vochtigheid, thermische breuken, lichtinval en andere schade (cementspatten, …) | De verschillende uitwendige factoren die het materiaal kunnen beïnvloeden worden door de begeleider uitgelegd. De begeleider toont hoe het materiaal moet beschermd worden. |  |  |
| Stapelt materialen veilig en zonder schade | De begeleider toont de verschillende stapelmethodes. De cursist en de begeleider stapelen samen materiaal. De cursist bepaalt hoe het materiaal gestapeld wordt en legt aan de begeleider uit waarom hij voor deze methode kiest. De begeleider stuurt bij indien nodig. |  |  |
| Zet materiaal, gereedschap, ladders, stellingen, hoogwerkers en hijstoestellen klaar | De cursist zet het materiaal en gereedschap klaar voor een opdracht. De begeleider overloopt met de cursist wat klaar staat. De cursist evalueert of hij alles heeft voor het uitvoeren van zijn opdracht. De begeleider stuurt bij indien nodig. De cursist krijgt een opleiding voor het plaatsen van stellingen, hoogwerkers en hijstoestellen. Eerste toepassingen onder begeleiding |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …) | De werking en de verschillende types van de PBM’s worden door de begeleider uitgelegd. Bij elke opdracht draagt de cursist de nodige PBM’s. De begeleider controleert dit voor aanvang van de werken. |  |  |
| Bepaalt benodigde materialen en gereedschap (hout, glas, …) op basis van de klantenorders en plaatst bestellingen | De begeleider legt uit op basis van welke gegevens een bestelling opgemaakt wordt. Samen met de cursist maakt de begeleider een bestelling op. De cursist oefent het maken van een bestelling in aan de hand van enkele fictieve voorbeelden. De cursist bespreekt de resultaten met zijn begeleider. Op de werf maakt de cursist bestellingen altijd onder toezicht van zijn begeleider op. |  |  |

| Het bestaande schrijnwerk demonteren en de staat van de constructie controleren (raamkozijnen, deur- en venstergaten, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de geëigende werkvolgorde en –methode bij het demonteren van schrijnwerkelementen | De begeleider legt de werkvolgorde uit en demonteert samen met de cursist een schrijnwerkelement. De cursist zegt in welke volgorde hij het volgende element zal demonteren. De begeleider stuurt bij waar nodig. |  |  |
| Verwijdert glas, vuil en kitresten uit sponningen | De begeleider demonstreert hoe een sponning zuiver gemaakt wordt. De cursist maakt zelf een sponning zuiver en evalueert samen met de begeleider zijn werk. |  |  |
| Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen | De verschillende soorten afval en de richtlijnen rond het correct verwijderen ervan worden door de begeleider uitgelegd. Na een opdracht legt de cursist het afval klaar en legt in eigen woorden uit aan de begeleider hoe hij het zal verwijderen en waar hij het zal leggen. |  |  |
| Controleert de staat van muren, vloeren en muuropeningen op draagkracht, cohesie, vochtigheidsgraad, vlakheid, … | De begeleider demonstreert hoe een constructie-element gecontroleerd (welk materiaal) en indien nodig bijgewerkt wordt. Hij laat de cursist zelf een element controleren en hem uitleggen hoe hij dit element zal bijwerken. De begeleider en cursist voeren samen de werken uit. Na enkele oefeningen voert de cursist deze opdracht zelfstandig uit. De begeleider voert telkens een laatste controle uit en stuurt bij waar nodig. |  |  |
| Werkt muren, vloeren en muuropeningen bij indien nodig |  |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, winkelhaak, vochtigheidsmeter, …) |  |  |  |

| Het geheel van drager en frame waterdicht maken en polyurethaanschuim, dichtingen, kleefbanden, hoekprofielen, … plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Laat het schrijnwerk aansluiten op andere onderdelen van het gebouw (muren, vloeren, …) | De begeleider toont hoe het schrijnwerk op een correcte manier moet aansluiten op andere onderdelen. Hij verklaart de begrippen water- en winddicht en demonstreert hoe dit resultaat bekomen wordt. De cursist legt bij een volgende opdracht uit hoe hij de aansluiting zal maken met aandacht voor de water- en winddichtheid van de constructie. Samen met zijn begeleider voert hij de taak uit en evalueert het resultaat. |  |  |
| Maakt de aansluitingen tussen het schrijnwerk en andere constructieonderdelen water- en winddicht |  |  |  |
| Brengt thermisch en akoestisch isolatiemateriaal aan op de aansluitingen tussen het schrijnwerk en andere constructieonderdelen | De verschillende soorten isolatiemateriaal en hun werking wordt door de begeleider uitgelegd. De begeleider demonstreert hoe de isolatie correct (continuïteit) geplaatst dient te worden. Bij een volgende opdracht legt de cursist eerst aan de begeleider uit welk isolatiemateriaal hij zou plaatsen en waarom. Daarna plaatsen ze de isolatie samen. Na verloop van tijd plaatst de cursist deze isolatie zelfstandig. |  |  |
| Verzekert de continuïteit van de isolatie |  |  |  |
| Brengt houtbeschermings- en afwerkingslagen aan (vochtwering, schimmelwering, …) | De begeleider legt uit welke soorten beschermings- en afwerkingslagen er zijn. Hij legt uit wanneer men kiest voor een laag en demonstreert hoe een specifieke laag wordt aangebracht. De cursist stelt de laag voor die hij zou aanbrengen bij een volgende opdracht. De begeleider bespreekt dit voorstel en stuurt bij indien nodig. De cursist brengt de laag aan en de begeleider evalueert. |  |  |

| De werking van bewegende onderdelen, de waterdichtheid of de isolatie van het werkstuk controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert de kwaliteit van het geplaatste schrijnwerk en glaselementen (afwerking, vlot openen en sluiten, waterdichtheid, isolatie, …) | De begeleider voert samen met de cursist een controle uit. De begeleider duidt aan welke zaken hij controleert en demonstreert hoe hij onvolmaaktheden bijwerkt. De cursist voert een volgende controle uit. Hij vertelt telkens wat hij aan het controleren is aan zijn begeleider. Hij duidt onvolmaaktheden aan en formuleert in eigen woorden hoe hij dit gaat bijwerken. De cursist en de begeleider werken bij waar nodig. |  |  |
| Werkt geplaatst schrijnwerk en glaselementen, aansluitingen en isolatie indien nodig bij |  |  |  |
| Regelt het beslag | De begeleider demonstreert hoe een beslag geregeld wordt. De cursist regelt het volgende beslag en vertelt telkens aan zijn begeleider wat zijn volgende stap zal zijn. De begeleider evalueert en stuurt bij waar nodig. |  |  |

| Het glaswerk op een drager plaatsen en vastzetten (glaslatten, neopreendichtingen, kit, stutten, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Freest bestaande sponningen tot de juiste dikte en breedte waar nodig | De begeleider demonstreert hoe je veilig met een frees werkt. Hij legt de verschillende handelingen uit aan de cursist. De cursist freest op een oefenstuk een sponning uit onder toezicht van zijn begeleider. In het begin voert de cursist deze taak uit onder toezicht van zijn begeleider. |  |  |
| Controleert de goede werking en de draagkracht van de profielen vooraleer er glas in te plaatsen | De begeleider toont de cursist hoe je een correcte controle uitvoert op de werking en de draagkracht van de profielen. De cursist controleert enkele profielen onder toezicht en bespreekt zijn bevindingen met zijn begeleider. Die stuurt bij indien nodig. |  |  |
| Controleert of het geplaatste glas waterpas staat en werkt indien nodig bij | De begeleider demonstreert hoe een glasplaat pas wordt geplaatst. De cursist plaatst een glasplaat pas en legt bij elke stap aan zijn begeleider uit wat hij aan het doen is. |  |  |
| Zet glaselementen voorlopig vast met behulp van steun-, stel- en spatieblokjes | De verschillende manieren waarop een glaselement kan vastgezet worden, worden door de begeleider gedemonstreerd. Hij zet samen met de cursist het element voorlopig vast. De begeleider legt de verschillende bevestigingsmaterialen en methodes uit. Hij legt aan de cursist uit wanneer welk materiaal en welke methode wordt toegepast. De cursist en de begeleider zetten de volgende elementen samen voorlopig en definitief vast. De cursist legt stap voor stap uit aan zijn begeleider waarom hij voor een bepaald materiaal kiest en welke methode hij zal toepassen. De begeleider evalueert en stuurt bij indien nodig. |  |  |
| Zet het glas vast in het profiel met silicone, stopverf, celrubbers, glaslatten of mechanische bevestiging |  |  |  |
| Brengt tochtstrippen op maat en bevestigt ze | De begeleider demonstreert hoe je een tochtstrip op maat brengt. Aansluitend demonstreert de begeleider hoe je een tochtstrip correct aanbrengt. De cursist brengt de tochtstrippen van een volgende opdracht op maat. De begeleider voert een controle uit. Onder toezicht plaatst de cursist de tochtstrippen. De begeleider stuurt bij indien nodig. |  |  |

| Glaselementen plaatsen en vastzetten voor transport en opslag (spanriemen, zuignappen, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert glaselementen en andere onderdelen visueel op schade | De begeleider legt uit welke schade kan voorkomen en hoe je die visueel kan opmerken. Aan de hand van enkele demostukken laat de begeleider de cursist de schade aanduiden en benoemen. |  |  |
| Schat het gewicht van het glas in | De begeleider legt uit op basis van welke elementen je een schatting van het gewicht kan maken. Hij voert samen met de cursist enkele schattingen uit en controleert het resultaat. De cursist doet zelfstandig enkele schattingen en legt uit aan de begeleider hoe hij aan het geschatte gewicht komt (soortelijk gewicht, oppervlakte….). |  |  |
| Organiseert opslagzones rekening houdend met temperatuur, vochtigheid, sterkte van de draagvloer, … | De begeleider legt uit waaraan een opslagzone moet voldoen. De cursist bepaalt waar en hoe hij de opslag van materiaal zal doen. De cursist legt uit aan de begeleider waarom hij deze opslagzone kiest en hoe hij ze zal organiseren. |  |  |
| Bevestigt en beschermt glaselementen voor transport (in een vrachtwagen, op een glasrek, …) | De begeleider demonstreert hoe een element op een correcte manier bevestigd en beschermd wordt voor transport. De cursist en de begeleider bevestigen en beschermen samen de elementen terwijl de cursist telkens de volgende stap die hij zal nemen verklaart aan zijn begeleider. |  |  |
| Verplaatst glaselementen manueel of met behulp van hijsmachines (takels, glaszuigers, …) | De begeleider demonstreert hoe je op een veilige en ergonomische manier een element verplaatst. De cursist verplaatst elementen onder toezicht van de begeleider die bijstuurt waar nodig. De cursist krijgt een opleiding voor hij aan de slag gaat met hijsmachines. |  |  |

| Glas snijden en bewerken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Vermijdt afschilferen van glas bij het bewerken | De begeleider legt uit waarom glas afschilfert bij het bewerken en toont enkele voorbeelden. Hij demonstreert aan de cursist hoe je dit kan vermijden. De cursist bewerkt enkele demostukken en evalueert het resultaat met zijn begeleider. |  |  |
| Gebruikt manueel, elektrisch en CNC-gestuurd glasbewerkingsgereedschap (glassnijder, slijpschijf, polijstmachine, diamantboor, zandstraalmachine, …) | Het gebruik van de verschillende gereedschappen wordt door de begeleider gedemonstreerd. De cursist voert enkele oefeningen uit op oefenstukken onder toezicht van zijn begeleider. Het resultaat wordt telkens besproken en de begeleider stuurt de werkmethode bij waar nodig. Op de werf voert de cursist deze bewerkingen in het begin uit onder toezicht van een begeleider. |  |  |
| Snijdt, boort, slijpt en polijst glas en glasboorden |  |  |  |
| Voert verschillende randbewerkingen uit (gepolijste boorden, gezaagde boorden, …) | De verschillende randbewerkingen worden door de begeleider gedemonstreerd. De cursist bewerkt enkele oefenstukken onder toezicht van zijn begeleider. Samen evalueren ze het resultaat. Op de werf voert de cursist deze bewerkingen uit onder toezicht van een begeleider. |  |  |

| Sloten en sluittoebehoren plaatsen of vervangen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (boren, frezen, beitels, vijlen, …) | De begeleider demonstreert het veilig gebruik van de verschillende gereedschappen. De cursist oefent de technieken in op enkele proefstukken en evalueert samen met de begeleider het resultaat. De begeleider stuurt bij waar nodig. Op de werf voert de cursist deze handelingen uit onder toezicht. |  |  |
| Freest en boort holtes en gaten |  |  |  |
| Bepaalt en markeert de juiste plaats van de onderdelen, eventueel met een mal | De begeleider demonstreert hoe je de juiste plaats bepaalt en markeert. Hij demonstreert hoe een mal gemaakt wordt. De cursist maakt zelf een mal en markeert de juiste plaats van de onderdelen op een proefstuk. Samen met de begeleider wordt het resultaat besproken. |  |  |
| Monteert mechanische beveiligingselementen en beslag (sloten, cilinders, deur- en raampompen, …) | De werking van een mechanisch beveiligingselement wordt door de begeleider uitgelegd. Hij demonstreert hoe je een oud/kapot systeem demonteert en hoe je een nieuw systeem monteert. Hij voert samen met de cursist een volledige demontage en montage van een systeem uit. De cursist zegt telkens wat de volgende stap is en hoe het moet gebeuren. Na verloop van tijd monteert en demonteert de cursist zelfstandig. De begeleider voert een eindcontrole uit. |  |  |
| Demonteert onderdelen van bestaande raam- en deurbeveiligingssystemen |  |  |  |
| Herstelt eventuele schade | De verschillende schademogelijkheden worden door de begeleider besproken. Hij demonstreert hoe elk schadegeval kan hersteld worden. De cursist herstelt een oefenstuk. Samen met de begeleider wordt het resultaat besproken. Indien nodig voert de cursist de herstelling nogmaals uit. |  |  |
| Voert afval af volgens de richtlijnen | De verschillende soorten afval en de richtlijnen rond het correct verwijderen er van worden door de begeleider uitgelegd. Na een opdracht legt de cursist het afval klaar en legt in eigen woorden uit aan de begeleider hoe hij het zal verwijderen en waar hij het zal leggen. |  |  |
| Vraagt een bewijs van eigendom en noteert de gegevens alvorens een slot te openen | Niet van toepassing |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Bedienen hijsmachines |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bedienen autolaadkraan | De cursist volgt een opleiding bij een erkend opleidingsverstrekker bv. de VDAB of krijgt een interne opleiding door een gecertificeerd lesgever. Gebruik de machinehandleidingen, voer de werkzaamheden de eerste keren uit onder begeleiding |  |  |
| Bedienen hoogwerker |  |  |  |

| Zandstralen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Zandstraalt glas tot op de juiste lichtgradatie of diepte | De begeleider demonstreert hoe je glas zandstraalt. De cursist straalt enkele oefenstukken op verschillende diepte en lichtgradatie. Het resultaat wordt besproken met de begeleider. Zijn de oefenstukken goed dan straalt de cursist onder toezicht van zijn begeleider. |  |  |
| Maakt een zandstraalsjabloon | De begeleider demonstreert hoe je een sjabloon maakt. De cursist maakt onder toezicht een sjabloon en bespreekt het resultaat met zijn begeleider. |  |  |

| Constructieglas-elementen plaatsen (glasgevels, trappen, loopbruggen, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | De begeleider toont de verschillende technische bronnen en zoekt samen met de cursist enkele gegevens op. De cursist zoekt zelf de technische specificaties van een product op onder toezicht van de begeleider. De cursist leert zelfstandig informatie opzoeken. |  |  |
| Berekent de oppervlakte en dikte van glaselementen en profielen | De begeleider legt aan de hand van enkele voorbeelden uit hoe je de oppervlakte en de dikte van elementen en profielen berekent. De cursist berekent de oppervlakte en dikte voor enkele oefeningen. De resultaten worden besproken met de begeleider. Indien nodig krijgt de cursist enkele bijkomende oefeningen. |  |  |
| Monteert een basisstructuur tegen de gevel (profielen en steunberen, spiders, …) | De begeleider demonstreert hoe een volledige montage op een correcte en veilige manier verloopt. De cursist monteert mee. Bij elke nieuwe stap of handeling legt de begeleider uit wat, hoe en waarom hij iets doet. De cursist herhaalt deze stappen met eigen woorden. Bij een volgende montage monteren de cursist en de begeleider samen. De cursist zegt telkens aan zijn begeleider wat de volgende stap is en hoe die stap op een correcte manier wordt uitgevoerd. De begeleider stuurt bij waar nodig. |  |  |
| Brengt glaselementen manueel of met hijsmaterieel (takels, glaszuigers, …) ter plaatse |  |  |  |
| Positioneert de glaselementen in of tegen de basisstructuur en controleert of ze waterpas staan |  |  |  |
| Bevestigt de glaselementen door schroeven of lijmen |  |  |  |
| Brengt afdichtingsmateriaal en gevelprofielen aan |  |  |  |

| De activiteiten van een team coördineren NIET VAN TOEPASSING |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

- Persoonsgebonden competenties

| Competentie | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Efficiënt werken | De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Flexibel zijn | Cursist en begeleider maken afspraken over taken en/of uurroosters. De cursist volgt de afgesproken taken en/of uurroosters en leert zich aanpassen aan een veranderende planning. |
| Klantgericht werken | De cursist leer aanvankelijk eenvoudige klantencontacten hanteren om daarna meer complexe en conflictueuze contacten op te nemen. |
| Kunnen samenwerken | De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. |
| Kwaliteitsbewust zijn | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Milieubewust werken | De begeleider legt de verschillende afvalstromen uit aan de hand van concrete voorbeelden. De cursist sorteert het afval als oefening. Is hij klaar dan bekijkt de begeleider het resultaat. De begeleider wijst op eventuele fouten en laat de cursist de nodige aanpassingen doen. De cursist voert het afval af naar de juiste locatie. De begeleider legt de pictogrammen uit die verband houden met het milieu of de gevaren er voor. De begeleider wijst enkele pictogrammen aan en de cursist vertaalt in zijn eigen woorden wat de gevaren zijn. |
| Nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |
| Planmatig werken | Cursist en begeleider maken afspraken over een werkplanning en resultaat. De cursist leert belangrijke dingen van minder belangrijke onderscheiden. |
| Veilig werken | De begeleider bespreekt alle veiligheidsmaatregelen met de cursist. Hij demonstreert het correcte gebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan de cursist. De cursist neemt voor de aanvang van de werken alle veiligheidsmaatregelen en laat die controleren door zijn begeleider. De begeleider evalueert en stuurt bij waar nodig. |
| Zelfstandig werken | De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| --- | --- | --- | --- |