| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: Industrieel plaatbewerker                                    	Indicatieve duurtijd: … weken

Maakt metalen werkstukken en structuren door platen, buizen en profielen van verschillende afmetingen te vervormen en te assembleren. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften.

Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.

1.De competenties: Inhoudstafel

De werkzaamheden bepalen voor het vervaardigen van metalen werkstukken en de materialen voorbereiden	2

De maten aftekenen en overbrengen op de materialen (platen, buizen, profielen, ...)	3

Elementen uitsnijden en in de juiste vorm en afmeting brengen door plooien, buigen, snijbranden, ...	4

De stukken, platen en buizen markeren, plaatsen en assembleren (met puntlassen, klinknagels, haken, lijm, ...)	6

De mechanische werking controleren en de nodige afstellingen uitvoeren (speling, koppeling, afmetingen en stand, ...)	7

De stukken en de montage controleren en de afwerking uitvoeren (afslijpen, ontbramen, rechtmaken, ...)	8

Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)	10

Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren	10

Verspanende bewerkingen uitvoeren	11

Laswerken uitvoeren volgens een proces	12

Werken met materialen	12

Werken op verschillende plaatdiktes	13

Thermische behandelingen uitvoeren (uitgloeien, harden, ontlaten)	13

Maten berekenen op basis van verschillende parameters (materiaal, dikte, omtrek, gereedschap, ...)	14

Productiegamma's uitwerken of aanpassen	14

De activiteiten van een team coördineren	17

2. Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De werkzaamheden bepalen voor het vervaardigen van metalen werkstukken en de materialen voorbereiden |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, … Maakt eenvoudige schetsen en berekeningen (maatvoering, sterkte, …) Gebruikt CAD-software | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De cursist maakt onder begeleiding of supervisie schetsen en berekeningen, van eenvoudig naar complex. De cursist leert CAD-software aan die gebruikt wordt in het bedrijf bij opleidingsverstrekkers of fabrikant. |  |  |
| Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan Kort materiaal in Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken | De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. Samen de machines bevoorraden en het materiaal of de stukken plaatsen adhv praktijkvoorbeelden van een eenvoudig naar complex werkstuk op de gebruikelijke methode binnen het bedrijf. De begeleider geeft uitleg over de bediening van de machines en de werkmethodes van het bedrijf. De begeleider geeft aandacht voor veiligheid en ergonomie bij het verhandelen van werkstukken en machineonderdelen. De cursist behaalt of is in het bezit van de noodzakelijke veiligheidsattesten (rolbrug, …) |  |  |
| Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken Kennis van technisch tekenen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van hef- en tiltechnieken, technisch tekenen en kwaliteitsnormen (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). De begeleider geeft uitleg over de kwaliteitsnormen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de kwaliteitsnormen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

| De maten aftekenen en overbrengen op de materialen (platen, buizen, profielen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten en aftekensoftware. Samen het eerste werkstuk opmeten en aftekenen op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van aftekentechnieken (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). |  |  |

| Elementen uitsnijden en in de juiste vorm en afmeting brengen door plooien, buigen, snijbranden, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutel, tang, zaag, schuurmachine, …) Bedient conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachines Stelt parameters manueel of computergestuurd in of kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie Spant plaatmateriaal op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …) Bewerkt plaatranden voor het voorbereiden van lasnaden | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider geeft uitleg over het te gebruiken handgereedschappen en de te bedienen machines. Samen het (eerste) werkstuk bewerken, opspannen en controleren. Samen de gereedschappen, het werkstuk, de machineparameters instellen en de machine klaar zetten voor productie adhv praktijkvoorbeelden van een eenvoudig naar complex werkstuk op de gebruikelijke methode binnen het bedrijf. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten inoefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …) | De begeleider geeft aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen ifv de machine, het werkstuk en/of de bewerking. |  |  |
| Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro) Kennis van bewerkingstechnieken Kennis van technieken om materialen te snijden | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van eigenschappen van metaalsoorten en legeringen, bewerkingstechnieken en technieken om materialen te snijden. |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels Kennis van kwaliteitsnormen | De begeleider informeert de cursist over de werkplaats- en machineveiligheidsinstructies. Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van kwaliteitsnormen. De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

| De stukken, platen en buizen markeren, plaatsen en assembleren (met puntlassen, klinknagels, haken, lijm, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. |  |  |
| Maakt aftekeningen en plaatst merktekens op de materialen | De begeleider demonstreert hoe de software voor aftekenen en markeren te gebruiken. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe onderdelen. De begeleider voert hierop controle uit, geeft feedback en stuurt bij waar nodig. |  |  |
| Bouwt onderdelen voorlopig samen door middel van hechtlassen Bouwt onderdelen definitief samen door middel van eenvoudige las- en soldeerbewerkingen of bevestigingstechnieken (bouten, klinknagels, lijm, …) | De begeleider demonstreert op de methode in het bedrijf hoe de verschillende onderdelen, gemonteerd en samengebouwd worden. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe onderdelen. De begeleider voert hierop controle uit, geeft feedback en stuurt bij waar nodig. |  |  |
| Voert tussentijds metingen en controles uit | De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten. Samen het eerste werkstuk opmeten op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider licht de uit te voeren meetcontroles toe. |  |  |
| Kennis van assemblagetechnieken Kennis van bevestigingstechnieken Kennis van aftekentechnieken | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van de afteken-, assemblage- en bevestigingstechnieken die gebruikt worden in het bedrijf (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | De begeleider informeert de cursist over de werkplaats- en machineveiligheidsinstructies. |  |  |

| De mechanische werking controleren en de nodige afstellingen uitvoeren (speling, koppeling, afmetingen en stand, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, meetbank, 3D-meetinstrumenten, ...) Voert metingen en visuele controles uit op basis van een checklist (maatvoering, oppervlak, …) Voert de eindafstelling uit (richten, …) | De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten. Samen het eerste werkstuk opmeten op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider licht de uit te voeren metingen en controles toe en leert de cursist checklists volgen. De cursist voert onder begeleiding of supervisie wijzigingen uit aan de eindafstelling, van eenvoudig naar complex. |  |  |
| Kennis van productmechanica Kennis van tolerantienormen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van productmechanica , tolerantienormen en kwaliteitsnormen. De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

| De stukken en de montage controleren en de afwerking uitvoeren (afslijpen, ontbramen, rechtmaken, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, micrometer, controlebank, 3D-meetinstrumenten, ...) Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, oppervlak) | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten. Samen het eerste werkstuk opmeten op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider licht de uit te voeren metingen en controles toe en leert de cursist checklists volgen. De cursist voert onder begeleiding of supervisie metingen en controles uit, van eenvoudig naar complex. |  |  |
| Merkt afwijkingen aan de stukken op Stelt de werkstukken bij indien nodig (richten, …) Regelt machineonderdelen of parameters van de bewerkingsmachines indien nodig bij | De begeleider maakt afspraken met de cursist hoe te reageren op afwijkingen en storingen. De cursist bekwaamt zich stelselmatig in het waarnemen en oplossen of bijsturen van problemen. De cursist observeert de werkzaamheden van een ervaren medewerker bij een storing of afwijking en grijpt nadien zelf in onder begeleiding. De cursist voert onder begeleiding of supervisie wijzigingen uit aan de afstelling van de machines, van eenvoudig naar complex. |  |  |
| Controleert lasnaden op fouten en vervormingen Bewerkt voegen en lasnaden en verwijdert bramen en oneffenheden (schuren, slijpen, afkitten, …) | De begeleider geeft uitleg over lasnaden visueel controleren op fouten en vervormingen. Samen het eerste werkstuk controleren op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider demonstreert het bewerken van voegen en lasnaden voor het verwijderen van bramen en oneffenheden. De cursist bewerkt onder begeleiding of supervisie voegen en lasnaden, van eenvoudig naar complex. De begeleider informeert de cursist over de werkplaats- en machineveiligheidsinstructies. |  |  |
| Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen | De begeleider geeft uitleg over de afvalstromen binnen het bedrijf. |  |  |
| Kennis van metaalbewerkingstechnieken Kennis van tolerantienormen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van de metaalbewerkingstechnieken die gebruikt worden in het bedrijf (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van tolerantienormen en kwaliteitsnormen. De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

| Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …) Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …) | De begeleider geeft uitleg over de bij te houden en te registreren gegevens. Samen de eerste fiche invullen volgens de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van kwaliteitsnormen. De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Buigen Dieptrekken Knabbelen Knippen Laser-, plasmasnijden Plooien, welven Richten Snijbranden Trimmen, ponsen Vlak maken Walsen Zagen, afsteken | De begeleider demonstreert de specifieke machinale bewerking en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |

| Verspanende bewerkingen uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Boren Schuren Slijpen Tappen Vijlen | De begeleider demonstreert de specifieke machinale bewerking en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |

| Laswerken uitvoeren volgens een proces |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Autogeenlassen Metaal Actief Gas (MAG) Metaal Inert Gas (MIG) Met beklede elektrode (MMA) Puntlassen Solderen Tungsten Inert Gas (TIG) | De begeleider demonstreert het specifieke lasproces en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |

| Werken met materialen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Aluminium en legeringen Ferrometalen (gietijzer, staal, ...) Inox Non-ferrometalen Plastic, composiet Titanium | De cursist leert in het grondstoffenmagazijn de verschillende materiaalsoorten herkennen. De begeleider vestigt de aandacht op de specificiteit van materialen en de invloed op de bewerking in zijn geheel (gereedschappen, snijparameters, opspanning, werkvolgorde, …). |  |  |

| Werken op verschillende plaatdiktes |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| van 0,5 tot 5 mm van 5 tot 20 mm > 20 mm | De begeleider demonstreert de specifieke machinale bewerking en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |

| Thermische behandelingen uitvoeren (uitgloeien, harden, ontlaten) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bedient een oven en stelt parameters manueel of computergestuurd in Plaatst werkstukken in een oven en laat afkoelen afhankelijk van het type metaal | De begeleider geeft uitleg over de te bedienen oven. Samen de (eerste) behandeling uitvoeren. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten inoefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro) | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van metaalsoorten en legeringen. |  |  |

| Maten berekenen op basis van verschillende parameters (materiaal, dikte, omtrek, gereedschap, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Meet constructies op en zet ze op schets met genormeerde aanduidingen Maakt eenvoudige uitslagen en berekeningen (maatvoering, sterkte, …) Gebruikt en kalibreert meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, micrometer, 3D-meetinstrumenten, ...) | Samen constructies opmeten adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De cursist maakt onder begeleiding of supervisie schetsen en berekeningen, van eenvoudig naar complex. De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten. Samen het eerste werkstuk opmeten op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Basiskennis van wiskundige berekeningen Basiskennis van sterkteleer Basiskennis van driehoeksmeting | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van wiskunde, sterkteleer en driehoeksmeetkunde. (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). |  |  |

| Productiegamma's uitwerken of aanpassen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Vertrekt vanuit bestaande producten of maakt een volledig nieuw ontwerp Kiest materialen en bepaalt geschikte productie- en assemblagetechnieken Tekent werkstukken uit in technische plannen (maatvoering, materialen, bewerkingstechnieken, …) Gebruikt CAD-software | Samen met een ervaren medewerker vanuit een bestaand product een nieuw product uitwerken onder begeleiding, van eenvoudig naar complex volgens de gebruikelijke methode binnen het bedrijf. De begeleider toont waar informatiebronnen zich bevinden en hoe ze geraadpleegd dienen te worden. De begeleider toont hoe technische plannen uitgewerkt worden in het bedrijf. De cursist leert CAD-software aan die gebruikt wordt in het bedrijf bij opleidingsverstrekkers of fabrikant. |  |  |
| Houdt rekening met kwaliteitsnormen, veiligheidsregels, productieprocessen, … | De begeleider geeft uitleg over te volgen kwaliteitsnormen, veiligheidsregels en productieprocessen in het bedrijf. Cursist volgt de voorgeschreven procedures van het bedrijf. |  |  |
| Kennis van productieplanning Kennis van technisch tekenen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van productieplanning, technisch tekenen en kwaliteitsnormen. (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig. |  |  |

| Specifieke gereedschappen en productiematrijzen maken en aanpassen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D) Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …) Voert tussentijds metingen en controles uit Bouwt matrijzen en andere werktuigen in productiemachines in en stelt ze af | Samen technische bronnen raadplegen adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudig naar complex op de binnen het bedrijf gebruikelijke methode. De begeleider demonstreert de specifieke machinale bewerking en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider geeft uitleg over de te gebruiken meetinstrumenten. Samen het eerste werkstuk opmeten op de methode binnen het bedrijf. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. Samen matrijzen en andere werktuigen inbouwen op de gebruikelijke methode binnen het bedrijf. De begeleider geeft uitleg over de werkmethodes van het bedrijf. De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten inoefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van bewerkingstechnieken Kennis van tolerantienormen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van bewerkingstechnieken, tolerantie- en kwaliteitsnormen (Contactopleidingen bij en/of e-leercursussen van opleidingsverstrekkers). De begeleider geeft uitleg over de normen van toepassing, waar terug vinden en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig |  |  |

| De activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan Verdeelt taken en verantwoordelijkheden Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures Organiseert en leidt teamvergaderingen Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken | NIET VAN TOEPASSING |  |  |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team | NIET VAN TOEPASSING |  |  |

- Sleutelvaardigheden

| Sleutelvaardigheid | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Bereid zijn tot leren | De cursist doet inspanningen in overleg met de begeleider om nieuwe kennis op te doen en te reflecteren op de eigen kwaliteiten. Cursist en begeleider bespreken de motivatie om te groeien in kennis en ervaring. |
| Kunnen omgaan met regels | Cursist en begeleider maken werkafspraken over veiligheidsregels en werkplanning. De cursist volgt de afgesproken werkwijze. |
| PC- vaardig zijn | De cursist bekwaamt zich in overleg met de begeleider in de omgang met diverse vormen van digitale communicatie die voor mijn beroep van belang zijn: klaviervaardigheid, PC- gebruik, courante software… |
| Resultaat nastreven | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Zelfstandig werken | De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |