| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep:  Isoleerder ruwbouw en dak	Indicatieve duurtijd: … weken

Staat in voor de isolatie van daken, terrassen, muren of gevels en vloeren van appartementsgebouwen, huizen en industriële gebouwen. Werkt volgens de veiligheidsregels. Kan in het kader van renovatiewerkzaamheden reparaties uitvoeren.

- De competenties: Inhoudstafel

De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal	2

De bestaande isolatie- en waterdichtheidsbekleding verwijderen en het te behandelen oppervlak schoonmaken	2

Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)	4

Zachte en harde isolatiematerialen plaatsen	5

Folies plaatsen	7

Isolatiemateriaal spuiten of blazen op vloeren, muren en daken	8

Isolatiemateriaal injecteren of inblazen in spouwmuren en andere compartimenten	9

Te behandelen oppervlakken droogmaken (daken, terrassen, ...)	10

Geluidsisolatie op daken en terrassen plaatsen	10

Thermisch isolatiemateriaal aanbrengen	10

Activiteiten van een team coördineren	11

2.Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Raadpleegt technische bronnen - Bepaalt opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap - Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval - Zet materiaal en gereedschap klaar | Geeft de technische bronnen of toont aan waar deze te vinden zijn Leidt de cursist rond in de infrastructuren en toont waar en hoe alles te vinden en opgeslagen is Wijst de cursist op de veiligheidsregels en –afspraken die gelden binnen het bedrijf |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van heftechnieken | Laat de cursist een cursus en examen VCA bij een erkend opleidingscentrum volgen |  |  |

| De bestaande isolatie- en waterdichtheidsbekleding verwijderen en het te behandelen oppervlak schoonmaken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Demonteert en verwijdert bestaand isolatiemateriaal - Stelt vocht- of andere isolatieproblemen vast die de isolatiewerken ineffectief zouden maken - Gebruikt schoonmaakmaterieel om de te behandelen oppervlakken te reinigen - Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen | Demonteert bestaande isolatie. Een volledige uitvoering (door een mentor/peter)meevolgen en een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter. Toont waar de gedemonteerde materialen kunnen verzameld en afgevoerd worden. Wijst erop dat er zo weinig mogelijk stof wordt gemaakt Geeft persoonlijke beschermingsmiddelen Wijst op het belang van een veilige werkplek Bespreekt het verschil tussen een bouwwerf en een bewoond huis Geeft alle gereedschappen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de werken |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Stelt de Technische Voorlichting (WTCB) ter beschikking Geeft uitleg bij de drie basisprincipes van een EPB aanvaarde bouwknoop (contactlengte-eis / isolerend tussenvoegsel / weg van de minste weerstand Geeft uitleg over de gevolgen van een slechte luchtdichting Wijst aan waar en hoe vocht in een gebouw kan binnendringen en wat de gevaren kunnen zijn |  |  |

| Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is - Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging - Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is - Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …) - Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden | Plaatst in overleg en onder toezicht houten balken op de volle grond als basis voor het stellen van stellingen Plaatst in overleg en onder toezicht een beschermingsvloer Demo en uitleg over steunconstructies en verankert de draagconstructies onder toezicht Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon leuningen en valbeveiligingen Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon ladders onder de juiste helling, onderaan beschermd tegen wegglijden, bovenaan vast verankerd vanaf 25 sporten en 1m uitstekend boven de werkvloer Gebruikt zijn PBM’s volgens de veiligheidsvoorschriften Brengt in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon de nodige signalisatie en markeringen aan op de openbare weg na het plaatsen van een stelling |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels Kennis van het draagvermogen van steunpunten Kennis van verankeringstechnieken | Volgt een VCA opleiding en behaalt het attest Uitleg over draagvermogen en steunpunten Uitleg over verankeringstechnieken |  |  |

| Zachte en harde isolatiematerialen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …) - Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, laser, ...) - Monteert indien nodig een houten kaderwerk aangepast aan de plaatsingsvoorschriften van de isolatie - Snijdt of zaagt isolatiematerialen (doeken, platen, …) op maat - Bevestigt zachte isolatiematerialen door ze tussen de balken te klemmen of op de balken vast te nieten - Bevestigt isolatieplaten met geschrankte voegen met behulp van lijm of hechtspecie en verankert ze met pluggen of spouwankers - Vult alle openingen, kieren, hoeken en spleten op - Verzekert de continuïteit van de isolatie bij de dak/muuraansluitingen - Voorziet een isolatiedikte in overeenstemming met de opdracht, het materiaal en de ruimte | Brengt een dampscherm aan volgens de instructies. Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat. Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in,op en onder het gebinte en de vloeren. Verzekert de continuïteit van de isolatie bij aansluitingen van vloeren, muren en daken Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …) Een volledige uitvoering (door een mentor/peter)meevolgen en een deeltaak van deze competentie uitvoeren onder toezicht van een mentor/peter. Toont waar de gedemonteerde materialen kunnen verzameld en afgevoerd worden. Wijst erop dat er zo weinig mogelijk stof wordt gemaakt Geeft persoonlijke beschermingsmiddelen Wijst op het belang van een veilige werkplek Bespreekt het verschil tussen een bouwwerf en een bewoond huis Toont voor hoe de isolatie goed wordt geplaatst, controleert het uitgevoerde werk Geeft aan waar en hoe er verbetering mogelijk is Toot het belang aan van een goede uitvoering Geeft alle gereedschappen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de werken |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard Basiskennis van hedendaagse en vroegere constructiemethoden Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1) Kennis van kenmerken van isolatiematerialen Kennis van technieken om soepele bekleding te plaatsen Kennis van technieken om harde bekleding te plaatsen Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Vergelijkt de uit te voeren werken met de passiefhuisstandaard Stelt de Technische Voorlichting (WTCB) ter beschikking Geeft aan wat de passiefhuisstandaard inhoudt Geeft uitleg bij de drie basisprincipes van een EPB aanvaarde bouwknoop (contactlengte-eis / isolerend tussenvoegsel / weg van de minste weerstand Geeft uitleg over de gevolgen van een slechte luchtdichting Wijst aan waar en hoe vocht in een gebouw kan binnendringen en wat de gevaren kunnen zijn |  |  |

| Folies plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Snijdt folies op maat indien nodig - Bevestigt de folie aan de naastliggende constructies met lijm of kleefband - Sluit de folie in de hoeken aan en plakt de naden dicht - Controleert visueel de aansluiting van de geplaatste folies | Laat de cursist een uitvoering meevolgen uitgevoerd door een mentor Laat de cursist zelf de gevraagde werken uitvoeren Controleert het uitgevoerde werk Geeft aan waar en hoe verbetering mogelijk is Toont het belang van een goede uitvoering aan Geeft alle gereedschappen die nodig zijn voor het goed uitvoeren |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard Kennis van technieken om soepele bekleding te plaatsen Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Vergelijkt de uit te voeren werken met de passiefhuisstandaard Stelt de Technische Voorlichtingen (WTCB) ter beschikking Geeft aan wat de passiefhuisstandaard inhoudt Geeft uitleg bij de drie basisprincipes van een EPB aanvaarde bouwknoop (contactlengte-eis / isolerend tussenvoegsel / weg van de minste weerstand |  |  |

| Isolatiemateriaal spuiten of blazen op vloeren, muren en daken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Plakt ramen en eventueel muren af met beschermingsmateriaal - Vult de isolatiemachine en regelt de parameters (druk, temperatuur, …) in overeenstemming met de opdracht en de ruimte - Brengt de isolatie op de gewenste plaats en in de gewenste dikte aan met behulp van de spuitmond van de isolatiemachine - Gaat na of er geen holtes in de aangebrachte isolatie zitten (vooral langs leidingen) - Meet het niveau van de isolatie na - Schuurt indien nodig oneffenheden bij na droging van de isolatie - Reinigt en onderhoudt de isolatiemachine en de spuitmond na gebruik | Laat de cursist een uitvoering meevolgen uitgevoerd door een mentor Laat de cursist zelf de gevraagde werken uitvoeren Controleert het uitgevoerde werk Geeft aan waar en hoe verbetering mogelijk is Toont het belang van een goede uitvoering aan Geeft alle gereedschappen die nodig zijn voor het goed uitvoeren |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard Kennis van kenmerken van isolatiematerialen Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Vergelijkt de uit te voeren werken met de passiefhuisstandaard Stelt de Technische Voorlichtingen (WTCB) ter beschikking Geeft aan wat de passiefhuisstandaard inhoudt Geeft uitleg bij de drie basisprincipes van een EPB aanvaarde bouwknoop (contactlengte-eis / isolerend tussenvoegsel / weg van de minste weerstand |  |  |

| Isolatiemateriaal injecteren of inblazen in spouwmuren en andere compartimenten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Dicht vooraf openingen en kieren indien nodig - Maakt openingen in folies en boort gaten in spouwmuren - Vult de openingen of gaten met isolatiemateriaal met behulp van een injectie- of inblaaspistooll - Controleert of alle compartimenten zijn opgevuld en of er geen verstoppingen zijn veroorzaakt in schoorstenen, afvoer- of ventilatiekanalen - Controleert de densiteit van de aangebrachte isolatie - Plakt openingen in de folies weer toe | Laat de cursist een uitvoering meevolgen uitgevoerd door een mentor Laat de cursist zelf de gevraagde werken uitvoeren Controleert het uitgevoerde werk Geeft aan waar en hoe verbetering mogelijk is Toont het belang van een goede uitvoering aan Geeft alle gereedschappen die nodig zijn voor het goed uitvoeren |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard Basiskennis van hedendaagse en vroegere constructiemethoden Kennis van kenmerken van isolatiematerialen Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Vergelijkt de uit te voeren werken met de passiefhuisstandaard Stelt de Technische Voorlichtingen (WTCB) ter beschikking Geeft aan wat de passiefhuisstandaard inhoudt Geeft uitleg bij de drie basisprincipes van een EPB aanvaarde bouwknoop (contactlengte-eis / isolerend tussenvoegsel / weg van de minste weerstand |  |  |

| Te behandelen oppervlakken droogmaken (daken, terrassen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |

| Geluidsisolatie op daken en terrassen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |

| Thermisch isolatiemateriaal aanbrengen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| - Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten - Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers | Info en maakt als leidinggevende een planning Info om als leidinggevende taken te verdelen en te sturen Als leidinggevende in overleg controles uitvoeren Als specifiek opgeleide leidinggevende in overleg teamvergaderingen organiseren en leiden en de competenties van medewerkers opvolgen Als opgeleid en bevoegd persoon plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren |  |  |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team | Volgt een opleiding leidinggeven |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Competentie: |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |

- Persoonsgebonden competenties

| Sleutelvaardigheid | Omschrijving |
| --- | --- |
| Verzorgen van persoonlijke presentatie | Ik verzorg mijn uiterlijk en mijn kledij. Ik ben bereid mij aan te passen aan de dresscode van de winkel. Ik werk volgens de normen. Ik zie de details. Ik ruim op en zorg voor orde. Ik werk nauwkeurig en controleer mijn werk. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | Ik beheers de Nederlandse taal, ik kan vlot communiceren met klanten en collega’s. Ik verzorg mijn taal. |
| Vlot communiceren | Ik respecteer werkafspraken, veiligheidsregels en werkplanning. Ik kom op tijd. Ik volg de afgesproken werkwijze. |
| Kunnen omgaan met regels | Ik kan mij gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkplanning, taken en uurroosters in functie van vlotte organisatie van de winkel. |
| Flexibel werken | Ik heb het werk op tijd gedaan en de kwaliteit is goed. Ik neem de verantwoordelijkheid op voor het resultaat van mijn werk. Ik aanvaard feedback en leer uit mijn fouten. |
| Resultaat nastreven | Ik weet wat ik wil bereiken. Ik ga ervoor. Ik verlies de moed niet door tegenslagen of moeilijkheden. Ook bij kritiek of teleurstelling geef ik niet op. |
| Kunnen doorzetten | Ik blijf werken tot het werk af is. |
| Klantgericht zijn | Ik kan de wensen en de behoeften van klanten inschatten en ernaar handelen. Ik geef prioriteit aan mijn klanten. |
| Efficiënt werken | Ik heb weinig instructies nodig. Ik neem zelf het initiatief om aan iets te beginnen. Ik zie werk. |
| Assertief zijn | Ik kom op voor mezelf , klanten en collega’s met respect voor de ander. Ik stel gerichte vragen. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |