| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: lasser (m/v)Elektrode lasser,Halfautomaat lasser, Tig lasser Indicatieve duurtijd: ……… weken

Assembleert geprefabriceerde of voorbewerkte metalen structuren, onderdelen of buizen door het smelten en toevoegen van metaal. Beweegt het gereedschap manueel over de platen, buizen en profielen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de uitvoeringsvereisten (termijnen, kwaliteit...).

1.De competenties: Inhoudstafel

De materialen en de laswijzen bepalen op basis van instructies, technische documenten, plannen, ...	2

Het materieel controleren en de lasparameters (intensiteit, debiet, ...) regelen op basis van het materiaal en het type assemblage	3

De verbindingen voorbereiden en de stukken, platen, buizen, profielen onderling of op een drager verbinden	4

Verschillende elementen onderling of op een drager assembleren en lassen	5

De conformiteit van het laswerk, de constructies en de assemblages controleren	6

Fouten evalueren en de nodige hernemingen of afwerkingsbewerkingen (rand, afzetting, oppervlak, ...) uitvoeren	7

De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst	7

Werken met diverse materialen en plaatdiktes	8

Controles uitvoeren op lasverbindingen	8

De installaties controleren en onderhouden (reinigen, smeren, ...)	9

De thermische behandeling van het laswerk uitvoeren (koolstofstaal, ...)	10

Wijzigingen voorstellen en mee de werkwijze voor het lassen bepalen	10

De geldigheid van de kwalificatie (licentie, ...) van de lassers opvolgen en controleren	10

De kosten van een lasopdracht berekenen en bepalen	11

Activiteiten van een team coördineren	11

2. Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De materialen en de laswijzen bepalen op basis van instructies, technische documenten, plannen, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (lasmethodebeschrijving, montageplan ) Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen | Samen de lasmethodebeschrijving analyseren adhv een aantal praktijkvoorbeelden van eenvoudige naar meer complexere binnen het bedrijf gebruikelijke lasmethodebeschrijvingen ( WPS’ en). De begeleider demonstreert eerst en licht zijn werkwijze toe. Nadien de cursist laten oefenen, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro) Kennis van norm EN 22553 (symbolische weergave van lasprocessen, materialen en hoofdafmetingen) | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van materialenleer De begeleider geeft uitleg over de normen over lassymboliek en het gebruik ervan. De begeleider toont waar deze normen terug te vinden zijn en hoe te interpreteren. Cursist bestudeert de normen en vraagt uitleg indien nodig |  |  |

| Het materieel controleren en de lasparameters (intensiteit, debiet, ...) regelen op basis van het materiaal en het type assemblage |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving Maakt de massakabel vast op of bij het laswerkstuk zonder de uitvoering van de las te hinderen Stelt de parameters op de laspost in (stroomsoort, stroomsterkte, spanning, uitsteeklengte, draadsnelheid, gasdebiet, pulsfrequentie, …) Voert een testlas uit en regelt de parameters bij (inbranding, …) | Samen de lasparameters bepalen aan de hand van de lasmethodebeschrijving. Lastoestel gebruiksklaar maken door alle onderdelen op de juiste plaats vast te maken. Samen de lasparameters instellen en het lastoestel klaar zetten voor een goede werking. Met de begeleider een visuele controle uitvoeren van de testlas en eventueel bijstellen van de parameters |  |  |
| Kennis van de warmtegeleidbaarheid van metalen Kennis van soorten elektroden en hun eigenschappen Kennis van elektrische grootheden en hun onderling verband Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van materialenleer en dit mbt de warmtegeleidbaarheid. Maak gebruik van het VDAB webcursus aanbod voor materialenleer, elektrodes en elektriciteit Samen met de begeleider technische specificaties van verschillende fabrikanten raadplegen. Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van kwaliteits- en tolerantienormen |  |  |

| De verbindingen voorbereiden en de stukken, platen, buizen, profielen onderling of op een drager verbinden |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de WPS en het montageplan Verwijdert bramen en maakt de te hechten onderdelen zuiver Controleert de afmetingen van de te lassen onderdelen Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, rolmeter, micrometer, ...) Tekent de plaats en de positie van de te lassen onderdelen af Klemt het laswerkstuk vast met snelspanners Verwarmt het laswerkstuk indien nodig voor met een gasbrander of in een oven Monteert het laswerkstuk onder de voorgeschreven hoek en/of vooropening Houdt rekening met de invloed van krimp Lijnt platen en pijpen uit Hecht het laswerkstuk met een beperkt aantal hechten | De begeleider geeft uitleg over de te hanteren lasmethodebeschrijving en daarbij horende lastoestellen en toevoegmaterialen. De cursist bereidt de onderdelen voor en stelt deze samen onder begeleiding. De cursist houdt rekening met de montagevoorschriften en gebruikt de juiste opspanmethode en gereedschappen. De cursist zal de constructie hechten en daarna controleren op maatvoering en vorm. |  |  |
| Kennis van hechtmethodes Kennis van aftekentechnieken Kennis van de verschillende lasnaden (V-, X-, Y-naad) Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren ( webleren ) kennis van; Verschillende lasnaadkanten en voorbereiding kwaliteits- en tolerantienormen |  |  |

| Verschillende elementen onderling of op een drager assembleren en lassen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving Beheerst de lengte van de vlamboog om de warmte op het laswerkstuk te regelen Houdt de elektrode, het laspistool of de lastoorts onder een constante hoek (in lengte- en dwarsrichting) en voortloopsnelheid Voert de las uit met een gelijkmatige inbranding of doorlassing Draagt een laskap of handlasscherm tijdens het lassen Schermt de werkomgeving af voor stralingslicht van de lasinstallatie en lasspatten Werkt spanningsloos | De begeleider geeft uitleg over het te gebruiken lasproces en daarbij horende parameters. Onder toezicht van de begeleider zal de cursist de lasnaden uitvoeren conform de opgelegde lasmethodebeschrijving. De begeleider geeft feedback over het uitgevoerde werk. De cursist maakt steeds gebruik van de cbm’s en pbm’s |  |  |
| Kennis van soorten elektroden en hun eigenschappen Kennis van veiligheidsregels Basiskennis van elektriciteit Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren ( webleren ) kennis van; Gebruik van de collectieve en persoonlijke beschermings maatregelen ( cbm en pbm ) Basisprincipes elektriciteit |  |  |

| De conformiteit van het laswerk, de constructies en de assemblages controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving ( wps ) Controleert de las visueel (rechtlijnigheid, vorm, lagen en snoeren, lastekening, inkarteling, insluiting, scheuren, vervorming, aanvloeiing, …) Voert metingen uit (keelhoogte, beenlengte, overdikte, lasbreedte, …) Maakt bindingsfouten en haarscheurtjes aan het lasoppervlak zichtbaar door penetrant onderzoek | De begeleider geeft uitleg over de mogelijke lasfouten die kunnen optreden bij laswerken. De cursist en begeleider voeren samen een visuele en niet-destructieve kwaliteitscontrole uit cfr de wps. Hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van soorten lasfouten en hun gradaties Kennis van tolerantienormen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren ( webleren ) kennis van lasfouten en gradaties. |  |  |

| Fouten evalueren en de nodige hernemingen of afwerkingsbewerkingen (rand, afzetting, oppervlak, ...) uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving Verwijdert slak en lasspatten met hamer en beitel, een bikhamer of een slijpmachine zonder de las en het metaaloppervlak te beschadigen Borstelt de las met een staalborstel aangepast aan het materiaal van het werkstuk Herstelt lasfouten met slijpen of gutsen | De cursist zal de lasnaad opzuiveren en eventuele lasfouten herstellen. De begeleider zal hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels Kennis van soorten lasfouten en hun gradaties Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist volgt de voorgeschreven veiligheidsprocedures van het bedrijf. |  |  |

| De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen,…) Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk) Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad | Samen met de begeleider zal de cursist alle opgeslagen lasparameters analyseren en eventueel bijsturen. De cursist zal de gegevens uitlezen via usb of internet en verwerken in een tabel. |  |  |
| Kennis van tolerantienormen Kennis van kwaliteitsnormen | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren ( webleren ) kennis van; kwaliteits- en tolerantienormen |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Werken met diverse materialen en plaatdiktes |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Werken met aluminium en legeringen Werken met bekleed staal (verzinkt, gegalvaniseerd, verlood, gealuminiseerd, geplastificeerd) Werken met hittevaste legeringen, superlegeringen Werken met inox Werken met koper, nikkel Werken met staal en legeringen Werken met titanium, magnesium Werken op verschillende plaatdiktes: van 0,5 tot 5 mm Werken op verschillende plaatdiktes: van 5 tot 20 mm Werken op verschillende plaatdiktes: > 20 mm | De begeleider demonstreert de specifieke lastechnieken in non ferro materialen en legeringen. Hierbij wordt de werkwijze toe gelicht door de begeleider. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. De begeleider zal het werken in verschillende plaatdiktes demonstreren en daarna zal de cursist dit oefenen. |  |  |
| Kennis van materialenleer |  |  |  |

| Controles uitvoeren op lasverbindingen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controles uitvoeren met: Camera's Controles uitvoeren: Destructieve controle Controles uitvoeren met: Magnetoscopie Controles uitvoeren met: Penetrantonderzoek Controles uitvoeren met: Ultrasoon geluid Controles uitvoeren: Visuele controle | De begeleider demonstreert de in het bedrijf gebruikelijke lasnaadcontroles. Nadien de cursist laten oefenen van eenvoudige naar complexe werkstukken, hierop feedback geven en bijsturen waar nodig. |  |  |
| Kennis van methodes lasnaadcontrole |  |  |  |

| De installaties controleren en onderhouden (reinigen, smeren, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan het onderhoudsplan en – richtlijnen Merkt de nood aan preventief onderhoud op Controleert het toevoegmateriaal op beschadiging en vochtigheid Controleert de staat van het materieel (lastang, laspistool, tigtoorts, massakabel, …) Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …) | De cursist voert onder begeleiding een controle uit van het lastoestel en onderdelen De cursist zal daarna zelfstandig bepaalde slijtonderdelen vervangen aan de lastoebehoren. |  |  |
| Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van onderhoud van machines en middelen |  |  |

| De thermische behandeling van het laswerk uitvoeren (koolstofstaal, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de lasmethodebeschrijving Brengt isolatiemateriaal aan of plaatst het werkstuk in de oven voor een vertraagde afkoeling | De cursist voert onder begeleiding een thermische behandeling uit die toepasselijk is in het bedrijf. |  |  |
| Kennis van thermische snijtechnieken | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van snijden van staal ( ferro en non ferro ). |  |  |

| Wijzigingen voorstellen en mee de werkwijze voor het lassen bepalen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Opstellen of wijzigen van een lasmethodebeschrijving | De cursist zal ism de begeleider op basis van zijn opgedane ervaringen suggesties doen tot verbetering van de wps. |  |  |
| Kennis van procedures | Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van procedures cfr de normen. |  |  |

| De geldigheid van de kwalificatie (licentie, ...) van de lassers opvolgen en controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van certificatie Kennis van keuringsnormen voor lassers | De begeleider zal de cursist wegwijs maken in de keuringsnormen die van toepassing zijn in het bedrijf. Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van de geldende keuringsnormen. |  |  |

| De kosten van een lasopdracht berekenen en bepalen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Berekent de benodigde grondstoffen (metalen, elektrodes, toevoegmateriaal, …) en manuren voor een bepaald werk Maakt een schatting of berekening van de kosten | De begeleider zal samen met de lascoördinator van het bedrijf aan de cursist een voorbeeld geven van kostprijsberekening |  |  |
| Kennis van prijsberekeningen Kennis van meetstaten en lastenboeken |  |  |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers Stelt een planning op volgens de duur en volgorde van de opdrachten Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers Verleent hulp en advies bij technische problemen | De begeleider zal samen met de lascoördinator van het bedrijf aan de cursist een voorbeeld geven van werkplanning. |  |  |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team |  |  |  |

- Sleutelvaardigheden

| Sleutelvaardigheid | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Assertief zijn | Cursist en begeleider maken werkafspraken over het respectvol omgaan met klanten en collega’s. |
| Bereid zijn tot leren | De cursist doet inspanningen in overleg met de begeleider om nieuwe kennis op te doen en te reflecteren op de eigen kwaliteiten. Cursist en begeleider bespreken de motivatie om te groeien in kennis en ervaring. |
| Efficiënt werken | De cursist neemt zelf initiatief om het werk aan te vatten zonder telkens een nieuwe instructie te krijgen. |
| Flexibel zijn | De cursist en begeleider maken afspraken ikv veranderende werkplanning, taken en uurroosters ifv deadlines en stelt zich hierbij flexibel op. |
| Kunnen doorzetten | De cursist en begeleider stellen bepaalde doelen voorop zoals; wat ik wil bereiken, ik ga ervoor, ik verlies de moed niet door tegenslagen of moeilijkheden. Ook bij kritiek of teleurstelling geef ik niet op. De cursist blijft werken tot het werk af is, zelfs als de verantwoordelijke afwezig is. |
| Kunnen omgaan met regels | Cursist en begeleider maken werkafspraken over veiligheidsregels en werkplanning. De cursist volgt de afgesproken werkwijze |
| Kunnen samenwerken | Cursist leert om met collega’s aan eenzelfde taak te werken of naar een gezamenlijk resultaat toe te werken op niveau van een team, een afdeling, een organisatie. |
| Resultaat nastreven | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Veilig werken en respect voor materiaal hebben | De cursist respecteert de voorschriften over veiligheid en vermijdt gevaarlijke situaties voor mezelf en de anderen |
| Werkinstructies volgen | De cursist respecteert de opgelegde regels en procedures en indien nodig corrigeert hij zichzelf. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak |
| Zelfstandig werken | De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |