| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: Metselaar			Indicatieve duurtijd:

De metselaar bouwt muren, gevels en wanden door draagelementen (bindsteen, baksteen, breuksteen, gipsblokken, ...) te metselen volgens de veiligheidsregels. Hij realiseert horizontale oppervlakken (dekvloeren, straattegels, ...), bekistingen en betonwapeningen en de afdichting en isolatie van ruimtes.

- De competenties: Inhoudstafel

Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)	3

Funderingen graven en nivelleren	4

Rioleringen uitvoeren	7

Muren zetten door het metselen van draagelementen (baksteen, bindsteen, gipsblokken, ...)	8

Mortel, lijm, ... klaarmaken en aanbrengen	9

Betonwapening assembleren en plaatsen	9

Bekistingen maken en plaatsen en beton storten	11

Vloerelementen gieten en voegen met mortel	12

Onderliggende kennis en vaardigheden	13

Prefab-elementen plaatsen en vastzetten (dagkanten, bovendrempels, daklijsten, trappen, ...)	13

Openingen maken in bestaand metselwerk (ramen, deuren, trapgat, ...)	16

Voegen uitvoeren en vlakmaken	16

Akoestische of thermische isolatie plaatsen	17

Diverse additionelecompetenties	18

Voegen met mortel en kunststof	18

De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)	19

Afbraakwerkzaamheden uitvoeren	21

Uitsparingen maken voor latere installaties en inrichtingen (loodgieterij, elektriciteit, rookkanalen, ...)	22

Een muur in breuksteen bouwen	22

Specifieke bouwwerken plaatsen (zwembaden, kelders, grafmonumenten, ...)	22

Prefab-zwembaden plaatsen (in polyester, ...)	22

Een rookkanaal bouwen en een schoorsteen plaatsen	23

Tegels snijden en leggen	23

Schrijnwerkelementen plaatsen en vastzetten (ramen, deuren, ...)	24

Lichte tussenwanden, prefab bekleding, valse plafonds, ... plaatsen	25

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Een VCA-opleiding en het attest behalen Specifieke veiligheidsinstructies samen overlopen |  |  |
| Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming,…) | Uitleg over het plaatsen van leuningen en valbeveiliging. (voorschriften, materiaal, vereisten, verantwoordelijkheid) Samen met een bevoegd persoon de collectieve beschermingsmiddelen plaatsen, aandachtspunten bij bevestiging. |  |  |
| Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren | Uitleg over plaatsing ladders (juiste helling, onderaan beschermen tegen wegglijden, bovenaan verankeren vanaf 25 sporten en 1meter uitstekend boven de te betreden werkvloer) Samen met een bevoegd persoon ladders plaatsen |  |  |
| Voorziet de nodige signalisatie en markeringen | Uitleg over reglementering rond signalisatie en markeringen op de openbare weg na het plaatsen van een stelling. Samen met een bevoegd persoon signalisatie en markeringen aanbrengen |  |  |
| Draagt PBM’s | Uitleg over gebruik van PBM’s volgens de veiligheidsvoorschriften. Continue opvolging van correct gebruik, bijsturen indien nodig. |  |  |
| Kennis van het draagvermogen van steunpunten | Uitleg over het draagvermogen van steunpunten |  |  |
| Controleert of de ondergrond voldoende stevig is | Plaatst in overleg en onder toezicht houten balken op de volle grond als basis voor het opstellen van stellingen |  |  |
| Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen) | Uitleg over doel, beschikbaar materiaal (houten platen, matten, afschermvloer, …) en werkwijze bij het afschermen van een ondergrond. Samen met een bevoegd persoon een ondergrond afschermen. |  |  |
| Kennis van verankeringstechnieken | Uitleg over verankeringstechnieken: materialen en hun toepassing, gereedschap en bevestigingstechnieken |  |  |
| Monteert stellingen en steigers | Volgt een opleiding stellingbouw en behaalt een attest |  |  |
| Verankert de draagstructuren of voorziet steun-constructies wanneer verankering niet mogelijk is | Demo en uitleg over draagstructuren en steunconstructies. Samen met een bevoegd persoon draagconstructies verankeren |  |  |
| Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit | Demo en uitleg over het demonteren, veiligheid en stabiliteit, transporteren en stapelen van de draagstructuren op een veilige manier. Samen met een bevoegd persoon een draagstructuur demonteren. |  |  |

| Funderingen graven en nivelleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van planlezen | Uitleg over symbolen, maataanduiding, aanzichten, … Volgt een opleiding planlezen |  |  |
| Kennis van uitzetten van gebouwen | Volgt een opleiding uitzetten van gebouwen |  |  |
| Bepaalt de afmetingen van bouwputten op basis van een plan en zet ze uit met jalons, piketten, … | Uitleg over de werkwijze om een plan Leert de werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen) | Uitleg over het opzoeken van nutsleidingen volgens KLIM-KLIP, demo over het manueel blootleggen ervan en het machinaal graven van proefsleuven. Wijzen op aandachtspunten en veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van conventionele seincodes en gebaren | De codes en gebaren aanleren (bevoegd persoon) |  |  |
| Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies | Uitleg over het bedienen van de radio, de afspraken voor het gebruik ervan en afspraken maken over seincodes bij het samenwerken met de machinist als bevoegd seingever |  |  |
| Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …) | Informatie en demo over machines en gereedschappen. (veiligheid, wanneer en hoe gebruiken, onderhoud, opbergen,…) Volgt een opleiding mini-graafmachines |  |  |
| Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rots, ...) | Informeren over bodemsoorten: eigenschappen en gevolgen voor de werkzaamheden |  |  |
| Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen | Graaft samen met bevoegd persoon hellingen van de taluds + uitleg reglementering |  |  |
| Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...) | Informeren over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen om verzakkingen te voorkomen |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Informeren over de te nemen maatregelen bij een graafgunning |  |  |
| Kennis van stuttingstechnieken | Informeren over werken met beschoeiingsplaten en werkbakken |  |  |
| Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk | Uitleg over de werkwijze bij stutten, voert samen met bevoegd persoon stutwerken in putten uit |  |  |
| Kennis van bemalingssystemen | Informeren over bemalingssystemen |  |  |
| Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking | Voert werkzaamheden voor het bemalingssysteem uit samen met bevoegd persoon |  |  |
| Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon | Demo over effenen van bodems: werkwijze, aandachtpunten en controle van het resultaat + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Brengt de steenslagverharding aan rekening houdend met de opgegeven granulometrie | Info en demo over het plaatsen van zuiveringslagen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst de aarding-lus volgens de regels der kunst | Info en demo over het plaatsen van een aardings-lus: materiaal, werkwijze en controle van het resultaat + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst de nodige wachtbuizen en doorvoeren volgens de norm der distributeurs | Info en demo over wachtbuizen en nutsvoorzieningen: opzoeken normen, materiaal, gereedschap, plaatsing en controle van het resultaat |  |  |
| Brengt de zuiveringsvloer aan en plaatst een waterdicht membraan | Info en demo over het uitvoeren van zuiveringswerken en het plaatsen van het dichtingsmembraan + uitvoeren onder begeleiding |  |  |

| Rioleringen uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van rioleringen | Volgt een opleiding module rioleringen |  |  |
| Bepaald traject van de rioleringen, rekening houdend met afstand en diepte straatriool volgens plan | Stippelt het rioleringstraject uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Graaft manueel sleuven volgens het uitgestippeld traject in de juiste helling en diepte | Graaft sleuven in overleg en onder toezicht |  |  |
| Plaatst een funderings-laag van magere beton onder de afvoeren | Info en demo over plaatsen van funderings-laag + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst de afvoerbuizen (PVC/Grez…) met de nodige hulpstukken op maat volgens plan | Plaatst rioleringsnet in overleg en onder toezicht |  |  |
| Plaatst prefab-putten | Demo over plaatsen prefab-putten + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Voert ondergronds metselwerk uit(putten, mangaten…) | Volgt een opleiding basis-metselen |  |  |
| Doet de aansluiting op de straatriool (gemeenteput) | Voert de aansluiting op de aansluitput onder toezicht uit |  |  |
| Aard de sleuven terug aan in meerdere lagen en damt de lagen manueel of mechanisch aan | Demo aanvullen sleuven en aandammen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |

| Muren zetten door het metselen van draagelementen (baksteen, bindsteen, gipsblokken, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Zet het metselwerk uit, plaatst profielen | Voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van aftekentechnieken | Demo over aftekentechnieken |  |  |
| Kennis van meet- en pastoestellen | Info over pas- en meettoestellen |  |  |
| Brengt hoogtepassen over | Demo over hoogtepassen overbrengen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Maakt lagenmaat en tekent profielen af | Demo over het maken van een maatlat en profielen aftekenen |  |  |
| Kennis van constructienormen | Info over constructienormen |  |  |
| Hakt en zaagt bakstenen en blokken op maat | Demo over hakken en zagen van bouwstenen + instructie machinevoorschriften toepassen (toolboxmeeting) |  |  |
| Kennis van metseltechnieken | Volgt opleiding metselen |  |  |
| Voert metselwerk uit (in de grond, opgaand metselwerk, uitsparingen, siermetselwerk, …) | Metselt constructies onder toezicht |  |  |
| Verlijmt dragend- en gevelmetselwerk | Volgt opleiding verlijmen van stenen |  |  |
| Voert zichtbaar metselwerk | Demo en leert voegen onder toezicht |  |  |
| Kennis van technieken om bakstenen te plaatsen | Demo over plaatsen van bakstenen |  |  |
| Kennis van verschillende metselverbanden | Volgt opleiding siermetselwerk |  |  |
| Plaatst waterkeringen en dichtingsmembraam (loodslabben,DPC,Bitumen …) en isolatiematerialen | Info en demo over het plaatsen van een dichtingsmembraan en werkt onder toezicht |  |  |
| Controleert of de muren loodrecht, waterpas en vlak | Demo en werkt onder toezicht. Meetinstrumenten correct gebruiken. |  |  |
| Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) | Info over het gebruik en onderhoud van Machines en gereedschappen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (laser, waterpas, …) | Info over het gebruik en onderhoud van meet en controle-instrumenten |  |  |

| Mortel, lijm, ... klaarmaken en aanbrengen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortel- en lijmsoorten. Productinformatie lezen op verpakking. |  |  |
| Maakt mortel, plamuur, lijmen en siliconen mechanisch of met de hand aan volgens de doseringen van het bestek | Demo over het manueel en machinaal aanmaken van mortelsoorten en lijmen volgens gebruiksaanwijzing van het product |  |  |
| Beoordeelt de verwerkbaarheid van mortel en plamuur | Demo over de verwerkbaarheid van het product |  |  |
| Richt een werkpost in | Demo over inrichten van een werkpost |  |  |
| Bevoorraad materialen | Info over bevoorraden van de materialen |  |  |
| Onderhoud machines en gereedschap | Info en demo door een bevoegd persoon |  |  |

| Betonwapening assembleren en plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van betonwapeningstechnieken | Volgt een opleiding ijzervlechten |  |  |
| Raadpleegt technische bronnen (wapeningsplannen, …) | Volgt een opleiding planlezen |  |  |
| Beoordeelt wanneer een wapeningsnet nodig is | Info door leidinggevende |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Snijdt staven op maat met een betonschaar en elektrische snijmachine | Demo over snijden met elektrische snijmachine en betonschaar. Gebruiksaanwijzing lezen op de machine lezen |  |  |
| Plooit beugels op maat | Demo en info over beugels plooien met een plooimachine + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken | Info over vlechttechnieken |  |  |
| Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, … | Demo van de vlecht-technieken + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid | Uitleg door een bevoegd persoon + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst netten en wapeningen in een bekisting of op een draagvloer met de gepaste afstandshouders | Plaatst de wapening in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van injectiesystemen bij na-spanbeton | Info en demo van injectiesystemen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst voor- en na-spanbewapening | Plaatst spanbewapening in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van kabel- en ankersystemen voor spanbeton | Info over ankersystemen voor spanbeton + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse | Info over betondekking + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Controleert de schikking van de wapening | Demo van wapeningschikking + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk | Demo over wapeningsstijfheid + oplossing |  |  |
| Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem | Info over het verwijderen van draad- en steenafval |  |  |

| Bekistingen maken en plaatsen en beton storten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van constructienormen | Volgt een opleiding bouwploegbaas |  |  |
| Zet de uitlijning en/of de middenas van de werken uit, rekening houdend met mogelijke krachten | Zet werken uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van bekistingstechnieken | Volgt een opleiding bekisten |  |  |
| Voegt bekistingspanelen samen, controleert ze (hoogtemerken, geleidingsprofielen, stabiliteit, waterdichtheid, …) en stelt ze bij | Bekist constructies in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van verschillende soorten voegen | Info over verschillende soorten voegen |  |  |
| Maakt voegen of plaatst ze in de bekisting (zettingsvoegen, dichtingsvoegen, stortvoegen, …) | Maakt en plaatst voegen onder toezicht |  |  |
| Voert indien vereist een voorbehandeling uit op de bekisting | Demo over voorbehandeling bekisting + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen | Begrippen lengte, breedte, oppervlakte, inhoud enz. begrijpen. Berekeningen uitvoeren onder begeleiding Volgt een opleiding vakrekenen |  |  |
| Berekent de benodigde hoeveelheid beton | Demo over volumeberekening + oefeningen |  |  |
| Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …) | Info over betonsamenstelling Cursus volgen betontechnologie |  |  |
| Controleert de leveringsbon met de samenstelling van het te storten beton en neemt monsters | Demo over controle leveringsbon Cursus volgen betontechnologie |  |  |
| Voegt indien nodig producten toe aan het beton | Voegt betonproducten toe in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van betongiettechnieken | Info en demo over betongiettechnieken |  |  |
| Stort het beton in de bekistingen met een betonpomp, slang of stortkoker, spreidt het en verdicht met een trilnaald | Stort beton in overleg en onder toezicht |  |  |
| Geeft de bedieners van betonpompen eenduidige seinen en instructies | Leert de gecodeerde gebaren(bevoegd) |  |  |
| Ontkist de werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn | Info en demo over ontkisten |  |  |
| Neemt stutten en onderslagbalken weg | Info over wegnemen stutten en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Bergt de materialen in stapelrekken | Info over materialen bergen in een stapelrek |  |  |
| Recupereert herbruikbaar materieel na het ontkisten | Info over herbruikbaar materiaal |  |  |

| Vloerelementen gieten en voegen met mortel |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen beton, gegritstraald, betonbeschermingsmiddelen, …) | Demo over afwerken van betonoppervlak en werkt onder toezicht + kennis van de terminologie en bewerkingstechnieken |  |  |
| Controleert de vlakheid van het geplaatste beton en gaat na of de voegen juist geplaatst zijn | Info en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |

| Prefab-elementen plaatsen en vastzetten (dagkanten, bovendrempels, daklijsten, trappen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van veiligheidsregels | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van constructienormen | Volgt opleiding assistent werfleider |  |  |
| Beoordeelt de staat van de draagvloer (hardheid, scheurvorming, aanwezigheid van leidingen, …) | Leert de werkzaamheden beoordelen onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Lijnt de te bewerken constructievloer uit en gaat de pastoestand ervan na | Info en demo over uitlijnen van constructievloeren en werkt onder toezicht |  |  |
| Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens vanuit een vast punt (meterpas) | Demo overpassen van referentiepeilen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Brengt paslatten op de juiste hoogte ten opzichte van de peilmerken en stelt ze vlak af | Info en demo over aanbrengen paslatten en werkt onder toezicht |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, laser, passlang, theodoliet, ...) | Demo over gebruik meet- en controle-instrumenten Cursus volgen meettoestellen + gebruik |  |  |
| Brengt een dunne aanbrandlaag aan op de draagvloer voor een goede hechting met de dekvloer | Info en demo over aanbrengen van een aanbrandlaag + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortelsoorten |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van chemische en fysische verschijnselen m.b.t. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, alkaliteit, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, schimmelvorming, …) | Info over chemische en fysische verschijnselen m.b.t. gebouwen |  |  |
| Brengt indien nodig een onderlaag aan om oneffenheden weg te werken | Info over het herkennen van oneffenheden en voert in overleg de werkzaamheden uit |  |  |
| Scheidt de onderlaag van de dekvloer met een membraan of een aangepaste primer | Info en demo over scheiden van onderlagen en werkt in overleg en onder toezicht |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...) | Isolatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard | Volgt een opleiding passief bouwen Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |
| Plaatst isolatiemateriaal volgens de voorschriften en de aard van de dekvloer (zwevend, niet-zwevend, | Installatievoorschriften lezen en toepassen, demo |  |  |
| Kennis van stabiliteitsvoorschriften | Volgt opleiding assistent werfleider |  |  |
| Verpompt dekvloerspecie onder hoge druk en verspreidt hem over de draagvloer | Demo over beton verpompen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Trekt de dekvloerspecie af met een rei, op hoogte van de aangebrachte passen | Voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Spaant de dekvloer machinaal of manueel af (roterende volle schijf of metalen polijstspaan) | Demo en werkt in overleg en onder toezicht |  |  |
| Verwijdert de paslatten en smeert de ontstane uitsparingen aan | Demo opsmeren van uitsparingen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Brengt een ‘vet’ water-cementmengsel aan ter bescherming van de afwerkvloer | Demo over vette bescherming-laag aanbrengen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Dekt de vloer af met een folie tegen te snel drogen en scheurvorming | Demo over afdekken vloer |  |  |
| Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken | Volgt een opleiding ergonomisch tillen en dragen van lasten Info en demo over tillen en dragen van lasten |  |  |
| Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, hijsband, …) | Info over gebruik van arbeidsmiddelen |  |  |
| Voegt prefabelementen samen (vloerbalken, kolommen, dakbalken, …) | Demo en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Kennis van methoden om te stellen | Volgt een opleiding prefab- bekisten |  |  |
| Plaatst en stelt de geprefabriceerde onderdelen loodrecht, waterpas en volgens tegenpeil, zeeg en uitlijning | Demo en plaatst de prefab- elementen in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Zet de geplaatste elementen vast en brengt afdichtingsnaden aan | Demo en werkt onder toezicht |  |  |
| Kennis van stuttingstechnieken | Info en demo over stuttingstechnieken door een bevoegd persoon |  |  |
| Brengt stutten aan in functie van de belasting (bij Metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, …) | Brengt stutten aan in overleg en onder toezicht. Labels lezen en begrijpen Volgt een basisopleiding metselen |  |  |

| Openingen maken in bestaand metselwerk (ramen, deuren, trapgat, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Info over manier om technische bronnen te raadplegen |  |  |
| Basiskennis van krachtenspreiding in een gebouw | Volgt opleiding renovatietechnieken |  |  |
| Kennis van stabiliteitsvoorschriften | Volgt opleiding assistent werfleider |  |  |
| Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (hamer en beitel, drilboor, …) | Info en instructie over gebruik van manueel en elektrisch gereedschap |  |  |
| Kennis van stuttingstechnieken | Info over stuttingstechnieken door een bevoegd persoon |  |  |
| Plaatst stutten en schoren | Demo en plaatst de stutten in overleg en onder toezicht |  |  |

| Voegen uitvoeren en vlakmaken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van verschillende soorten voegen | Info over soorten voegen |  |  |
| Vormt uitvoeringsvoegen en naden | Instructie over het uitvoeren van voegen en naden |  |  |
| Brengt voegprofielen aan ter bescherming van de voegranden | Brengt voegprofielen aan in overleg en onder toezicht |  |  |
| Voert constructie- en verdeelvoegen uit volgens de aard van de dekvloer (hechtend, niet-hechtend, …) en de constructie | Info en voert de werkzaamheden in overleg en onder toezicht uit |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortelsoorten |  |  |
| Vult voegen op met mortel, silicone, … en werkt indien nodig bij | Demo over opvullen van voegen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |

| Akoestische of thermische isolatie plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat | Demo over aftekenen en snijden van isolatiemateriaal + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze op muren, plafonds, vloeren en daken | Demo over samenvoegen en bevestigen van isolatiemateriaal + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1) | Kennis opdoen via bestaande bronnen |  |  |
| Verzekert de continuïteit van de isolatie bij de aansluitingen van muren, vloeren en daken | Demo over wind- en waterdicht afsluiten |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard | Doet kennis op door bestaande bronnen te raadplegen |  |  |
| Brengt een dampscherm aan volgens de instructies | Demo over aanbrengen van een dampscherm + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Plaatst dichtings- en beschermingsmembranen tegen funderingsmuren | Demo over plaatsen van membranen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Voert diverse waterwerende bepleisteringen uit (cementmortel, bitumen, …) | Demo over plaatsen van waterwerende lagen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …) | Installatievoorschriften lezen en toepassen |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Diverse additionelecompetenties |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is: Hoogwerker | Volgt opleiding werken met een hoogwerker en behaald een attest |  |  |
| Dakbedekkingselementen plaatsen: Dakpannen | Uitleg en demo over plaatsen van dakpannen en werkt onder toezicht Volgt opleiding dakdekker (16 weken) |  |  |
| Dakbedekkingselementen plaatsen Metaal (zink, aluminium, titanium, ...) | Info over materialen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Dakbedekkingselementen plaatsen Shingles | Uitleg en demo over plaatsen van shingles en werkt onder toezicht |  |  |
| Dakbedekkingselementen plaatsen Staalplaat | Info over materialen |  |  |

| Voegen met mortel en kunststof |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Verwijdert de voegvulling van bestaand metselwerk | Demo over verwijderen van voegvulling + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over mortelsoorten |  |  |
| Beoordeelt het metselwerk (loodrecht, waterpas en vlak) | Leert kwalitatief metselwerk herkennen onder toezicht |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van lijmen en kunststoffen (gebruik, eigenschappen, ...) | Info over lijmen en kunststoffen |  |  |
| Voegt metselwerk op met mortel of kunststof | Demo over opvoegen metselwerk + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Spuit constructie- en gevelelementen (ramen, deuren, marmerplaten, …) op met de gepaste voegkit | Info over soorten voegkit Demo over opspuiten van constructie-e n gevelelementen + uitvoeren onder begeleiding |  |  |

| De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Info over hoe technische bronnen raadplegen |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Kennis van werforganisatie | Info over werforganisatie en leert onder toezicht van een bevoegd persoon |  |  |
| Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap | Bepaalt als goede organisator in overleg de geschikte opslagruimtes voor materiaal en gereedschap |  |  |
| Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval | Demo over het beschermen van gereedschappen tegen weersinvloeden + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken | Volgt een opleiding ergonomisch tillen en dragen van lasten Info en demo over tillen en dragen van lasten |  |  |
| Stapelt materialen veilig en zonder schade | Stapelt materialen op een veilige manier onder toezicht |  |  |
| Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg | Info over wettelijke bepalingen van signalisatie door een bevoegd persoon |  |  |
| Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … | Demo over afbakenen van werkzones + uitvoeren onder begeleiding |  |  |
| Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens | Info over het voorzien van doorgangen |  |  |
| Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen | Schermt de werken met zeilen onder toezicht af |  |  |
| Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …) | Plaatst in overleg en onder toezicht van een bevoegd persoon leuningen en valbeveiliging |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …) | Demo over correct gebruik van PBM’s |  |  |
| Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats | Info en voert werkzaamheden uit in overleg |  |  |
| Geeft grens- en rooilijnen weer met behulp van topografische instrumenten en beschermt ze | Leert de werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van een bevoegd persoon Volgt een cursus uitzetten van gebouwen |  |  |
| Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens | Leert de werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van een bevoegd persoon Volgt cursus uitzetten van gebouwen |  |  |

| Afbraakwerkzaamheden uitvoeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van slooptechnieken | Info over slooptechnieken |  |  |
| Herkent dragende elementen en structuren in het bouwwerk | Doet kennis op via bestaande bronnen |  |  |
| Kennis van ontmantelingstechnieken | Uitleg over ontmantelingstechnieken |  |  |
| Plaatst stutten en schoren | Demo en plaatst schoring onder toezicht |  |  |
| Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (hamer en beitel, drilboor, …) | Demo over gebruik van gereedschappen + instructie Veiligheidsinstructiekaarten begrijpen |  |  |
| Geeft bedieners van werfmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies | Kunnen werken met de communicatieapparatuur en kennen van de conventionele seincodes en gebaren |  |  |
| Kennis van conventionele seincodes en gebaren | Leert de gecodeerde gebaren(bevoegd) |  |  |
| Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...) | Info over de mogelijke risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen |  |  |
| Sorteert afval en voert het af | Info over sorteren en afvoeren van afval + plaats van opbergen |  |  |

| Uitsparingen maken voor latere installaties en inrichtingen (loodgieterij, elektriciteit, rookkanalen, ...) | Voorziene einddatum |  |
| --- | --- | --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Laat uitsparingen tijdens de opbouw van de werken(muren, vloeren…) | Info en werkt in overleg |  |  |

| Een muur in breuksteen bouwen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

| Specifieke bouwwerken plaatsen (zwembaden, kelders, grafmonumenten, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
|  | n.v.t. |  |  |

| Prefab-zwembaden plaatsen (in polyester, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
|  | n.v.t. |  |  |

| Een rookkanaal bouwen en een schoorsteen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van rookkanalen | Info over rookkanalen |  |  |
| Kennis van uitzettingscoëfficiënten van materialen | Info over het uitzetten en inkrimpen van materialen |  |  |

| Tegels snijden en leggen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van snijtechnieken | Info over technieken en snijgereedschappen |  |  |
| Zaagt of snijdt tegels, vloerdelen en plinten op maat (ook in verstek) | Demo over zagen en snijden tegels + instructie |  |  |
| Kennis van pas- en loodtechnieken | Info over pas en loodtechnieken |  |  |
| Plaatst de pastegels op hoogte | Plaatst pastegels volgens de gegeven hoogtepas + instructie |  |  |
| Bepaalt het legpatroon volgens de indeling van de ruimtes | Demo en info over legpatronen |  |  |
| Bepaalt de beginlijn en bakent werkstroken af door het spannen van koorden | Heeft inzicht en krijgt de nodige info om de aanzet te bepalen + instructie |  |  |
| Maakt mortel of lijm aan en spreidt deze geleidelijk uit over het te bekleden oppervlak | Demo over spreiding van een mortellaag Demo over kammen van lijm |  |  |
| Kennis van technieken om tegels te plaatsen | Volgt een opleiding vloeren |  |  |
| Plaatst tegels volgens het opgegeven patroon | info over patronen |  |  |
| Controleert de haaksheid, de hoogte en de pas van de tegels en werkt indien nodig bij | Info over controle op haaksheid, waterpas en hoogte + instructie |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …) | Demo over het werken met meet- en controle-instrumenten + instructie |  |  |

| Schrijnwerkelementen plaatsen en vastzetten (ramen, deuren, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van plaatsingstechnieken voor schrijnwerk | Volgt opleiding plaatsen van schrijnwerk |  |  |
| Brengt schrijnwerkelementen ter plaatse en verankert ze aan de aansluitende constructie | Transporteert op een veilige manier de schrijnwerkelementen Demo over het ankeren van het schrijnwerk |  |  |
| Kennis van afdichtingsprocedés | Volgt opleiding luchtdicht aansluiten van schrijnwerk |  |  |
| Bevestigt bewegende onderdelen aan de kozijnen | Demo over bevestiging van bewegende delen |  |  |
| Monteert beslag in of op de schrijnwerkelementen (schroeven, draaien, klikken, …) | Demo over monteren van beslag |  |  |
| Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...) | Volgt een opleiding isoleren |  |  |
| Werkt de aansluitingen tussen schrijnwerk en andere constructieonderdelen wind- en waterdicht af | Demo over wind- en waterdicht afsluiten |  |  |
| Kennis van de passiefhuisstandaard | Doet kennis op via bestaande bronnen |  |  |
| Brengt thermisch en akoestisch isolatiemateriaal aan op de aansluitingen tussen het schrijnwerk en andere constructieonderdelen | Volgt een opleiding isoleren |  |  |
| Controleert onvolkomenheden aan het geplaatste schrijnwerk (loodrechte stand, …) en werkt indien nodig bij | Info over onvolkomenheden en voert de nodige verbeteringen uit overleg en onder toezicht |  |  |

| Lichte tussenwanden, prefab bekleding, valse plafonds, ... plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manuele of elektrische werktuigen (mes, schroevendraaier, raspvijl, decoupeerzaag | Demo over gebruik van manuele en elektrische werktuigen |  |  |
| Bewerkt oppervlakken voor | Demo over voorbereiding van oppervlakken |  |  |
| Kennis van kenmerken van gipskartonplaten | Volgt opleiding plaatsen van gipskarton |  |  |
| Maakt profielen voor de onderstructuur op maat en monteert ze tegen de muren of het plafond | Demo over uitlijnen en plaatsen van onderstructuur |  |  |
| Kennis van bevestigingstechnieken | Demo over bevestigingstechnieken |  |  |
| Maakt bekledingsplaten op maat en schroeft of hamert ze op regelmatige afstanden tegen de basisstructuur vast | Demo over op maat brengen en plaatsen van bekledingsplaten en voert de werkzaamheden uit in overleg en onder toezicht |  |  |
| Werkt voegen en schroef- of spijkerkoppen bij met voegspecie en voegbanden | Demo over de voegafwerking en voert de werkzaamheden in overleg en onder toezicht uit |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Persoonsgebonden competentie | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Efficiënt werken | De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Flexibel zijn | Cursist en begeleider maken afspraken over taken en/of uurroosters. De cursist volgt de afgesproken taken en/of uurroosters en leert zich aanpassen aan een veranderende planning. |
| Kunnen doorzetten | De cursist kan geleidelijk aan taken opnemen met een grotere complexiteit en tijdsdruk en brengt deze tot een goed einde |
| Kunnen samenwerken | De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. |
| Resultaat nastreven | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Veilig werken en respect voor materiaal hebben | De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na. |
| Verzorgen van persoonlijke presentatie | De cursist wordt geïnformeerd over de gebruikelijke regels inzake dress code en leeft deze na een tijd spontaan na |
| Zelfstandig werken | De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |
| Taalvaardig zijn in het Nederlands | Ik geef aan dat ik de opdrachten van de begeleider begrijp. De begeleider praat duidelijk en niet te snel en geeft de opdracht op de plaats waar de taak moet gebeuren. Ik geef aan wat ik niet begrijp en ik vraag extra informatie als het nodig is. Tijdens het werkplekleren onderneem ik concrete acties om taal bij te leren. Ik kan mondelinge en schriftelijke instructies begrijpen (i.v.m. bouwplannen, machines en materiaal, veiligheid, … Ik kan problemen melden en omschrijven, bv. defecten, tekorten, … Ik kan overleggen met collega’s over de specifieke taken die ik moet uitvoeren (bv. de werkwijze, het bouwplan, … ). Indien van toepassing: ik kan aan bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies geven. |

D. Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |