| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep:Monteur CV installaties		Indicatieve duurtijd: … weken

Maakt alle elementen klaar die noodzakelijk zijn voor de volledige installatie van een verwarmingssysteem (gas, stookolie, steenkool en hout, ?) en plaatst ze volgens de veiligheidsregels. Regelt de installaties, stelt ze in werking en voert er herstelwerkzaamheden aan uit. Kan ventilatie- en airconditioningsystemen voor huiselijk gebruik installeren.

- De competenties: Inhoudstafel

Een oude installatie demonteren en verwijderen	2

Verwarmingselementen plaatsen	2

Ingebouwde of zichtbare leidingen (staal, koper, PVC, polyethyleen, …) plaatsen en aansluiten op de verwarmingselementen	3

Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, …)	4

Defecte onderdelen vervangen of herstellen	5

De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en goederen aanleggen	5

Vloerverwarming installeren	6

Sleuven graven	6

Een installatie voor gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) installeren of vervangen	7

Druk, temperatuur, warmte-uitwisseling, ... verifiëren en de instellingen aanpassen	7

Een binnen- of buitenvoeler installeren en afstellen voor het regelen van de temperatuur	8

Een op afstand bediende verwarmingsketel regelen	9

Activiteiten van een team coördineren	9

De klant adviseren over het soort installatie en de soorten energiebronnen in functie van de ruimtes en de behoeften	10

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Een oude installatie demonteren en verwijderen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Demonteert bestaande installaties gedeeltelijk of geheel en sorteert afval | Uitleg geven over werkvolgorde en -methode bij het demonteren van installaties, afspraken maken over het sorteren van afval |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...) | Informeren over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het demonteren van oude installaties, specifiek omtrent gevaarlijk of schadelijke stoffen |  |  |

| Verwarmingselementen plaatsen |  |
| --- | --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet ifv een opdracht die de lesgever geeft |  |  |
| Plaatst een verwarmingsketel en verwarmingslichamen (radiatoren, …) | Uitleg geven over werkvolgorde en -methode bij het plaatsen van een verwarmingsketel en –lichamen. Bevestigingsmethodes en – middelen demonstreren. De cursist zelf radiatoren doen ophangen aan de hand van een plan met de nodige aanduidingen op. |  |  |
| Monteert leidingappendages | Uitleg geven over circulatiepomp, expansievat, veiligheidsklep, ontluchter thermomanometer, afsluiters, vul- en aftapkranen, terugslagklep, thermostatische kranen, … De cursist montage van deze onderdelen laten inoefenen. De cursist zelf een schema laten tekenen met een aantal onderdelen. Schema bespreken en evalueren samen met de cursist. |  |  |
| Installeert een ventilatiesysteem in de stookruimte door openingen te maken en kokers of roosters aan te brengen Kennis van ventilatieprincipes Kennis van bevestigingstechnieken | Aangeven welke principes voor ventilatie dienen gevolgd te worden. Samen met de cursist het ventilatiesysteem uittekenen (waar komt wat en waarom?) en uitvoeren. Demonstratie over het plaatsen van roosters en kokers. De cursist vervolgens aan de hand van een plan een ventilatiesysteem laten plaatsen. |  |  |
| Spoelt en vult de installatie stapsgewijze | De verschillende stappen demonstreren bij het spoelen/vullen van een installatie. Uitleg over de manier van uitvoeren en het waarom. |  |  |
| Kennis van veiligheidsnormen en -voorschriften | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften bij het plaatsen van verwarmingselementen |  |  |

| Ingebouwde of zichtbare leidingen (staal, koper, PVC, polyethyleen, …) plaatsen en aansluiten op de verwarmingselementen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet, steeds gekaderd in een opdracht of oefening. |  |  |
| Gebruikt manuele en elektrische werktuigen (schroevendraaier, sleutels, slijpschijf, …) | Bespreken van de aandachtspunten rond veiligheid. De cursist eerst onder toezicht laten oefenen met bvb slijpschijf. |  |  |
| Zet leidingtracés uit op basis van een ontwerptekening | Samen met de cursist een ontwerptekening analyseren en uitleggen hoe een leidingtracé wordt uitgezet. Vervolgens de cursist zelf een leidingtracé laten uittekenen aan de hand van een aantal parameters. |  |  |
| Monteert en plaatst leidingen en stopkranen volgens voorschriften (o.a. veiligheid, expansie en bevestiging) Sluit de onderdelen van de CV-installatie aan op de diverse leidingnetten (elektriciteit, water, gas, stookolie, …) Isoleert leidingen en onderdelen van de CV-installatie Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB) Kennis van veiligheidsnormen voor gasleidingen Kennis van eigenschappen en compatibiliteit (corrosie, …) van verschillende buizen (koper, PVC, PE, buis-in-buis, …) Basiskennis van algemene mechanica Kennis van diameterbepaling Basiskennis van elektriciteit Kennis van buigtechnieken | Leren de geschikte buizen kiezen in functie van de toepassing, op maat brengen, rekening houdend met overlap en beugelafstanden; ontbramen en kalibreren. Leren buizen plooien met het geschikte gereedschap. Leren lucht- en waterdichte verbindingen maken tussen buizen en hulpstukken (draadsnijden, moffen, persfittings, lijmen, stuiklassen, trekvaste koppelingen, …) |  |  |

| Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert de installatie in zijn geheel en analyseert het probleem (oorzaak-gevolg) | De cursist de werkvolgorde aanleren voor het controleren van een installatie: welke stappen, hoe controleren, hoe gevonden problemen oplossen. |  |  |
| Gebruikt beproevingspompen en gereedschap voor het controleren op dichtheid of het opsporen van lekkages (persapparaat, gaslekmeettoestel, open U-buismanometer, ...) Controleert de water- en luchtdichtheid van de verwarmingsinstallaties | Leren werken met meetapparatuur en controletoestellen: het toestel gebruiken, de resultaten aflezen en ze interpreteren. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van testprocedures | Aandachtspunten bespreken rond veiligheid en testen en deze opvolgen |  |  |

| Defecte onderdelen vervangen of herstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen Houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de instructies van de fabrikant | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet, steeds gekaderd in opdracht of oefening. |  |  |
| Vervangt leidingen, leidingdelen, koppelingen en hun toebehoren Vervangt of herstelt onderdelen van de CV-installatie (branders, radiatoren, …) en hun onderdelen (kranen, pompen, kleppen, …) | Demonstreren hoe leidingen, onderdelen en koppelingen vervangen worden. De cursist dit nadien zelf laten toepassen. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Aandachtspunten bespreken rond veiligheid en deze opvolgen |  |  |
| De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en goederen aanleggen |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kiest het benodigde materieel en grondstoffen (buizen, koppelingen, kranen, wastafels, buissnijders, ...) | Uitleg over de keuze van het geschikte materiaal: normen, vereisten, voor- en nadelen,…) |  |  |
| Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen | Uitleg over de manier waarop bestellingen worden geplaatst, contacten met leveranciers |  |  |
| Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval Kennis van beschermingsprincipes voor sanitair materieel | Tonen hoe materiaal worden opgeslagen, uitleg over de invloed die licht, vochtigheid en temperatuur kunnen hebben op grondstoffen. |  |  |
| Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van onderdelen van verwarmingsinstallaties | De cursist materiaal in het magazijn laten stockeren en materiaal ifv van zijn dagplanning laten ophalen. Aanleren van de gebruikte terminologie voor onderdelen en types. |  |  |

| Vloerverwarming installeren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet, steeds gekaderd in opdracht of oefening. |  |  |
| Legt buizen voor vloerverwarming op de ondervloer volgens een regelmatig patroon en afstand in functie van het benodigde vermogen Bevestigt de buizen op de vloer met behulp van klemmen op het draadnet, bevestigingsrails of een voorgeprofileerde isolatieplaat Sluit vloerverwarmingsgroepen aan op de collector van de centrale verwarmingsinstallatie | Uitleg over de onderdelen van een vloerverwarmings-installatie. Aanleren van technieken voor het bevestigen van vloerverwarmingsbuizen door de cursist te laten inoefenen. Demonstreren hoe de vloerverwarmingsgroepen op de collector worden aangesloten |  |  |
| Plaatst thermostatische kranen, voelers en warmtebegrenzers voor het regelen van de temperatuur | Demo en uitleg over het plaatsen van thermostatische kranen, voelers en warmtebegrenzers. |  |  |

| Sleuven graven |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren volgens de uitgezette tracés | Uitleg geven over gebruik en veiligheidsvoorschriften voor manueel, elektrisch of elektropneumatisch gereedschap (hamer, slijpschijf, boorhamer, …). De cursist deze toestellen eerst laten gebruiken onder toezicht. Vervolgens zelf laten uitvoeren. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Aandachtspunten bespreken rond veiligheid en deze opvolgen |  |  |

| Een installatie voor gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) installeren of vervangen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet, steeds gekaderd in oefening of opdracht. |  |  |
| Monteert de luchtafzuigingsunit en de luchtafzuigingskanalen | Demo over het monteren van de luchtafzuigingsunit en de kanalen: te volgen werkwijze. De cursist de kanalen laten monteren en aansluiten op de unit. |  |  |
| Stelt de installatie in gebruik en controleert de werking ervan. Controleert de luchtdichtheid aan de verbindingen en bochten. | Uitleg over de verschillende stappen bij het in gebruik stellen van een installatie en de noodzakelijke controles die daarbij worden uitgevoerd. Demonstreren hoe luchtdichtheid aan verbindingen en bochten gecontroleerd wordt |  |  |
| Reinigt de installatie | Demonstratie over het reinigen van een installatie |  |  |
| Kennis van de onderdelen van een mechanisch ventilatiesysteem (afzuigunits, afzuigkanalen, afzuigventielen, geluidsdempers, …) Kennis van veiligheidsvoorschriften | De verschillende onderdelen en hun gebruik bespreken. Aandachtspunten bespreken rond veiligheid en deze opvolgen. |  |  |

| Druk, temperatuur, warmte-uitwisseling, ... verifiëren en de instellingen aanpassen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van regelsystemen voor het afstellen van de verwarmingsinstallatie | Uitleg over het afstellen van de verwarmingsinstallatie |  |  |

| Een binnen- of buitenvoeler installeren en afstellen voor het regelen van de temperatuur |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Plaatst een binnenvoeler in de referentieruimte, op een binnenmuur weg van de warmtebron(nen) | Uitleg over principes en werking van binnenvoelers en de methode om te bepalen waar ze best geplaatst worden. |  |  |
| Plaatst een buitenvoeler aan de gevel op een geschikte plaats | Uitleg over principes en werking van buitenvoelers en de methode om te bepalen waar ze best geplaatst worden. |  |  |
| Sluit de binnen- of buitenvoeler aan op de centrale verwarmingsinstallatie en het elektriciteitsnetwerk | Demonstratie over het aansluiten van voelers op de centrale verwarmingsinstallatie en het elektriciteitsnetwerk. Aandachtpunten ivm veiligheid |  |  |
| Stelt de thermostaat af in functie van de aard en het gebruik van de ruimtes en de wensen van de klant Kennis van de regeleenheden van verschillende types thermostaten (klokthermostaat, kamerthermostaat, …) Basiskennis van elektriciteit Basiskennis van elektrotechniek | Uitleg over de werking van de thermostaten die geïnstalleerd worden. Leren werken met de handleiding van de leverancier. |  |  |

| Toestellen op de elektriciteitskast aansluiten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet, steeds gekaderd in opdracht of oefening |  |  |
| Sluit de verschillende onderdelen van de laagspanningsinstallaties aan op de elektriciteitsinstallatie met behulp van geleiders Controleert de werking volgens het AREI. Heeft hiervoor basiskennis elektriciteit en elektrotechniek |  |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Een op afstand bediende verwarmingsketel regelen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van regelsystemen voor het afstellen van de verwarmingsinstallatie Kennis van domotica | Uitleg over regelsystemen voor het afstellen van de verwarmingsinstallatie. |  |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers Kennis van technieken voor het leiden van een team | Niet van toepassing |  |  |

| De klant adviseren over het soort installatie en de soorten energiebronnen in functie van de ruimtes en de behoeften |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Legt gebruiksvoorschriften uit aan de klant (instellen van de brander, thermostaat, …) Brengt de klant op de hoogte van de risico’s van verstoppingen van ventilatiesystemen en rookafvoerkanalen en de wetgeving hierop Kennis van de risico’s van verstoppingen van ventilatiesystemen en rookafvoerkanalen Kennis van diverse CV-systemen, (eigenschappen, voor- en nadelen, kostprijs, …) Kennis van de wetgeving m.b.t. het onderhoud van verwarmingsinstallaties en rookafvoerkanalen Kennis van warmteverlies- en transmissieberekening | Afspreken over de manier waarop met de klant gecommuniceerd wordt. Over wat kan er wel overlegd worden met de klant en voor welke zaken dient er naar iemand anders (bv. de zaakvoerder) worden doorverwezen. |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Persoonsgebonden competentie | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Klantgericht zijn | Ik heb oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant, werk met zorg en ga communiceer beleefd met de klant. |
| Vlot communiceren | Ik kan op een begrijpbare manier informatie uitwisselen met klanten, collega’s en leveranciers. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | Ik behandel materialen met de nodige zorg om de kans op breuken of beschadigingen te verkleinen. Ik maak aansluitingen volgens de beschreven gebruiksaanwijzing van de componenten. |
| Kunnen omgaan met regels en afspraken | Ik contacteer een bevoegd persoon als ik een gevaarlijke situatie opmerk. Ik houd mij aan de veiligheidsvoorschriften bij het in bedrijf stellen, herstellen en onderhouden van verwarmingsinstallaties. Bij het controleren van isolatiewerken houdt ik mij aan de afspraken met aan- en onderaannemers, architect en/of klant |
| Zelfstandig werken | Ik werk zelfstandig en neem initiatief om de werkvolgorde te bepalen, fouten op te sporen, het metingen uit te voeren en gereedschappen te kiezen. Ik controleer zelf de kwaliteit van mijn werk. |
| Milieubewust werken | Ik weet hoe ik afval moet verwijderen en sorteren. Ik werk altijd met aandacht voor het milieu |
| Flexibel werken , kunnen doorzetten | Ik werk verder tot het werk af is |
| Veilig werken | Ik ga aandachtig om met gevaarlijke situaties, ik respecteer veiligheidssignalisatie op de werkplek / werf en gebruik mijn persoonlijke - of collectieve beschermingsmiddelen |
| Initiatief nemen | Ik doe beroep, na overleg met mijn werkgever, op een meer bevoegd persoon als ik een probleem niet opgelost krijg of bij werkzaamheden die buiten mijn bevoegdheid vallen |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |