| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: Onderhoudselektricien (I130901)	Indicatieve duurtijd: 4 weken

Doet het preventieve of curatief onderhoud van elektrische uitrusting of installaties, op basis van elektrische schema's of inplantingsplannen.

Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.

Kan elektrisch materiaal installeren of wijzigen.

- De competenties: Inhoudstafel

De voorwaarden en modaliteiten voor werken aan de elektrische installatie of uitrusting bepalen en het gereedschap klaarmaken.	4

Een defect of storing van elektrische oorsprong of niet reglementaire zaken lokaliseren en diagnosticeren.	5

Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie of uitrusting bepalen en de defecte onderdelen opsporen	6

Onderdelen demonteren uit schakelkasten, elektriciteitsdozen enz…. en ze vervangen of herstellen	7

Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen van de elektrische installatie of uitrusting	8

De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van de stroomlekken opsporen	10

De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst	10

Werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten	11

Technische werken uitvoeren: installatie van elektrische uitrusting en bekabeling van elektriciteitskasten	12

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De voorwaarden en modaliteiten voor werken aan de elektrische installatie of uitrusting bepalen en het gereedschap klaarmaken. |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen | Handboeken en technische documentatie leren gebruiken. Websites van fabrikanten en leveranciers verkennen. |  |  |
| Overlegt met de leidinggevende, klanten en andere betrokkenen | Communicatietechnieken Duidelijk maken met wie, collega’s, lijnverantwoordelijken ….. moet overlegd worden. Bedrijfseigen overlegprocedures aanleren. |  |  |
| Schat de omvang en de duur van de interventie in. Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan. | Foutdiagnose leren maken. Gebruik van juiste gereedschappen |  |  |
| Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden. | Werfdossier leren lezen en interpreteren. Elektrische schema’s en plannen leren lezen. |  |  |
| Legt een werkvolgorde vast | Werkplanning leren opstellen |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels | Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| Een defect of storing van elektrische oorsprong of niet reglementaire zaken lokaliseren en diagnosticeren. |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …) | Leren lezen en interpreteren van elektrische schema’s en plannen. Handboeken.en technische documentatie leren gebruiken Websites van fabrikanten en leveranciers verkennen |  |  |
| Schakelt stroom en spanning uit | Leren bedienen van elektrische schakelelementen |  |  |
| Informeert ter plaatse naar de storing. | Communicatietechnieken. Overleggen met operatoren, lijnverantwoordelijke…….. |  |  |
| Controleert de installatie visueel en auditief | (Her)kennen van, elektrische, mechanische componenten |  |  |
| Gebruikt elektrische meetinstrumenten(multimeter, ...) | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische grootheden. |  |  |
| Gebruikt software om defecten op te sporen. | Gebruik van PC en technische softwarepaketten leren Leren aansluiten van PC op de machine of installatie. |  |  |
| Gebruikt een Programmable Logic Controller (PLC) | Gebruik van PLC software routines om foutdiagnose op te stellen Leren interpreteren van gegevens (foutcodes) op display van PLC. |  |  |
| Sluit mogelijke oorzaken van fouten in de elektrische installatie één voor één uit | Elektrische componenten visueel leren herkennen. Storing zoeken in een elektrische installatie. |  |  |
| Lokaliseert de storing door het combineren van de informatie | Logisch inzicht. Leren opbouwen van een logische redenering |  |  |
| Basiskennis van algemene mechanica Basiskennis van elektronica Kennis van elektriciteit Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie of uitrusting bepalen en de defecte onderdelen opsporen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (handleidingen,schema’s, …) | Lezen en interpreteren van elektrische schema’s en plannen. Handboeken.en technische documentatie leren gebruiken. Websites van fabrikanten en leveranciers verkennen. |  |  |
| Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, isolatiemeter…...) | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische grootheden. |  |  |
| Schakelt stroom en spanning uit. | Bedienen van elektrische schakelelementen |  |  |
| Controleert onderdelen op slijtage en functioneren. | Werking machine of productieproces (Her)kennen van elektrische en mechanische componenten |  |  |
| Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke. | Fouten opsporen en diagnose opstellen Leren overleggen met collega’s, lijnverantwoordelijke……. |  |  |
| Basiskennis van algemene mechanica Basiskennis van elektronica Kennis van elektriciteit Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |
| Onderdelen demonteren uit schakelkasten, elektriciteitsdozen enz…. en ze vervangen of herstellen |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt zich aan de technische fiches(constructeursvoorschriften, …) | Leren lezen en interpreteren van technische handleidingen, fiches…. |  |  |
| Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …) | Herkennen van en juist gebruik van gereedschappen |  |  |
| Kiest vervangonderdelen, componenten, kabelsecties, … Plaatst en verbindt elektrische onderdelen en toestellen | Kennis van elektrische, mechanische componenten. Kiezen van juiste vervangingsonderdelen Monteren en aansluiten van juiste elektrische onderdelen en apparaten |  |  |
| Kennis van lastechnieken Kennis van elektrotechniek Basiskennis van algemene mechanica Basiskennis van elektronica Kennis van elektriciteit Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen van de elektrische installatie of uitrusting |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Brengt de kringen systematisch volgens het schema onder spanning | Procedure(s) voor het her-inschakelen van de installatie Bediening van elektrische schakelcomponenten |  |  |
| Controleert de werking van de installaties of van de onderdelen | Kennis van de werking van machine en/of productieproces |  |  |
| Controleert de werking van de differentieel-inrichting | Kennis van elektrische grootheden Gevoeligheid van differentieelinrichting Werking bij verliesstroom Werking bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking Doel van de testknop |  |  |
| Controleert de draaizin van de machines | Inzicht in werking van machines en/of productieproces |  |  |
| Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter...) | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische grootheden. |  |  |
| Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden | Lezen en interpreteren van technische handleidingen, fiches…. Kennis van elektrische grootheden |  |  |
| Regelt de thermische beveiliging af volgens de motorgegevens | Lezen en interpreteren van de gegevens op het kenplaatje van een elektrische motor. Afstellen van een thermische beveiliging. Kennis van elektrische grootheden (stroom) |  |  |
| Kennis van elektriciteit Basiskennis van algemene mechanica Basiskennis van elektronica Kennis van elektrotechniek Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI |  |  |

| De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van de stroomlekken opsporen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert de continuïteit van het aardingssysteem Gebruikt meetinstrumenten (isolatiemeter, multimeter, …) Meet spanning, stroom, weerstand en verlies. | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische grootheden. |  |  |
| Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden | Leren lezen en interpreteren van technische handleidingen, fiches…. Kennis van elektrische grootheden |  |  |
| Kennis van elektriciteit Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs, VDAB of gelijkwaardige opleiding Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI |  |  |

| De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) | Gebruik van PC en kantoorsoftware (Word, Excel….) |  |  |
| Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden. Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing | Leren invullen logboek |  |  |
| Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal | Gebruik van PC en magazijnsoftware |  |  |
| Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke | Rapportering |  |  |
| Procedures i.v.m. bedrijfsbeheer en –organisatie Afspraken i.v.m. rapportering | Informatie geven over geldende procedures en bedrijfsorganisatie. Informatie geven over geldende afspraken |  |  |

| Werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bepaalt de herstellingstermijn volgens prioriteiten, duurtijd, levertermijnen Stemt planning af i.f.v.duur en volgorde van de opdrachten en beschikbare medewerkers | Leren opmaken werkplanning. |  |  |
| Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers | Leren opmaken van werkfiches. |  |  |
| Procedures i.v.m. bedrijfsbeheer en -organisatie | Informatie geven over geldende procedures en bedrijfsorganisatie. |  |  |

| Technische werken uitvoeren: installatie van elektrische uitrusting en bekabeling van elektriciteitskasten |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Plaatst elektrische schakelkasten | Leren lezen en interpreteren van plannen en schema’s Aanleren van mechanische bevestigingstechnieken Gebruik van aangedreven handgereedschappen (boormachine, slijpmachine…..) |  |  |
| Plaatst elektrische componenten en apparaten in schakelkasten | Lezen en interpreteren van montageschema’s Kennis van elektrische componenten Montage van elektrische componenten Mechanische bevestigingstechnieken |  |  |
| Bekabelt schakelkast | Toebehoren voor de schakelkast Draad en kabels bewerken Verdeelrails Kabelschoenen …. Gebruik van gepast gereedschap. |  |  |
| Basiskennis mechanica Kennis van elektrotechniek Kennis van elektrische veiligheidsnormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB opleiding of gelijkwaardige opleiding Onderwijs TSO/BSO, VDAB opleiding of gelijkwaardige opleiding Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI |  |  |

C.Sleutelvaardigheden

| Sleutelvaardigheid | Omschrijving | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| --- | --- | --- | --- |
| Zelfstandigheid | In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. |  |  |
| In team werken | Samen met collega’s er voor zorgen dat de productieprocessen optimaal verlopen. |  |  |
| Analytisch denken | De uitvoerder maakt een analyse van de storing om een correcte diagnose te stellen. |  |  |
| Flexibel zijn | In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. |  |  |
| Problemen onderkennen en oplossen | Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. |  |  |
| Kwaliteitsbewust zijn | Het werk wordt met de nodige zorg en volgens criteria en vastgestelde normen afgewerkt. |  |  |
| Nauwkeurig werken | In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. |  |  |
| Veiligheids- en Milieubewustzijn | In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. |  |  |
| Resultaatgerichtheid | In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. |  |  |

- Attesten en diploma’s

| Derde graad TSO/BSO of gelijkwaardig (door ervaring). | Onderwijs TSO/BSO, CVO of kwalificerend traject onderwijs/VDAB |  |
| --- | --- | --- |
| Certificaat basisveiligheid VCA | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of andere opleidingsinstellingen |  |
| Medische geschiktheid | Medische keuring |  |
| Attest van bevoegdheid (BA4/BA5) | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of andere opleidingsinstellingen |  |