| Dit opleidingsplan maakt integraal deel uit van de werkplekleerovereenkomst en is inhoudelijk bindend. Document opslaan als “Opleidingsplan technicus koeltechniek en klimatisatie 2015” en opladen naar klantendossier |
| --- |
| Cursist(e): | Bedrijf: Contactpersoon: |

Beroep: Technicus koeltechniek en klimatisatie (I130601-1)	Indicatieve duurtijd: … weken

Voert de installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud uit aan (commerciële, industriële, ...) koelinstallaties of airconditionings- en luchtbehandelingsinstallaties (met directe expansie, met secundaire afkoelingscircuits, gecentraliseerd, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: werken aan professionele keukeninstallaties, verwarmingsinstallaties herstellen.

Ga via de link direct naar de in dit plan niet weerhouden competenties om ze te verwijderen/aan te passen:

De interventies bepalen (inwerkingstelling, onderhoud, ...) op basis van het technisch dossier, de historiek, ...	2

De groepen, condensoren, leidingen, elektrische kabels, ... van de koel- en klimaatinstallaties plaatsen en bevestigen	3

Leidingen afmeten en plaatsen, en de netten aansluiten (koelvloeistoffen, water, lucht, ...)	5

De conformiteit van de installatie en de lekdichtheid controleren De hoeveelheid koelvloeistof vaststellen, de installatie vacumeren en vullen	6

De installatie in werking stellen en afregelen (functie- en regelparameters, temperatuur, druk, ...)	9

Storingen aan de installatie opsporen en herstellen (vloeistoffen toevoegen, cycli aanpassen, standaardvervangingen en herstellingen uitvoeren, ...)	10

De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst	13

De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Bewakingsrondes	14

De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Gecentraliseerde technische bediening	14

De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Monitorbewaking	15

Elementen van koel- of airconditioningsinstallaties bepalen (vermogen, inplanting, ...)	15

Installatieschema's voor elektriciteit, vloeistoffen, ... opstellen	15

Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken	16

Rechtsgeldige documenten opstellen om de gelijkvormigheid van een installatie aan te tonen	16

Opleidingen geven in het gebruik van koeluitrusting of airconditioning	17

Activiteiten van een team coördineren	18

Zodra alle niet weerhouden competenties verder in dit plan verwijderd zijn, selecteer bovenstaande lijst, druk F9 om de lijst bij te werken.

Document opslaan als individueel opleidingsplan en in het dossier van de werkzoekende opladen.

- Jobgerelateerde competenties: basis

| De interventies bepalen (inwerkingstelling, onderhoud, ...) op basis van het technisch dossier, de historiek, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Risico- analyse maken | Een ervaren medewerker volgen in het maken van een risico- analyse |  |  |
| Schat de omvang en de duur van de interventie in. | Foutdiagnose leren maken en duurtijd van een interventie inschatten samen met een ervaren medewerker. |  |  |
| Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden. | Het lezen van werkopdrachten en technische plannen onder begeleiding inoefenen Communiceren volgens afspraak |  |  |
| Legt een werkvolgorde vast. | Leren opstellen van werkvolgorde onder begeleiding |  |  |
| Overlegt met de leidinggevende, collega’s, klanten en andere betrokkenen. | Rapportering aan ervaren medewerker |  |  |
| Kennis van veiligheidsregels. Kennis van kwaliteitsnormen | Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. Leren gebruiken van kwaliteitshandboeken. |  |  |

| De groepen, condensoren, leidingen, elektrische kabels, ... van de koel- en klimaatinstallaties plaatsen en bevestigen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Risico- analyse maken | Een ervaren medewerker volgen in het maken van een risico- analyse |  |  |
| Houdt zich aan montagevoorschriften, plannen en schema’s. | Plannen en schema’s leren lezen en interpreteren o.l.v. ervaren medewerker Inzichten in montagetechniek bijbrengen |  |  |
| Gebruikt handgereedschap (boormachine, schroevendraaier, dopsleutels, slijpmachine.). | Herkennen van en juist gebruik van gereedschappen, gebruikershandleiding lezen, demonstratie van gebruik van het gereedschap |  |  |
| Monteert kabelgoten en beugels en gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten. | Mechanische installatietechnieken leren toepassen onder begeleiding van eer ervaren medewerker |  |  |
| Trekt of legt kabels en kabelpakketten. | Monteren en demonteren volgens schema. |  |  |
| Plaatst en verbindt elektrische, hydraulische en mechanische elementen. | Monteren van onderdelen volgens schema. Aansluiten volgens schema. |  |  |
| Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling). | Monteren en demonteren van koeltechnische componenten onder supervisie van een ervaren medewerker. |  |  |
| Sluit alle openingen van de componenten lucht- en waterdicht af. | Kennis van componenten en materialen Mechanische installatietechnieken aanleren |  |  |
| Controleert de montage, de aansluitingen en de werking van de geïnstalleerde componenten. | Inzicht verwerven in opbouw van een koeltechnische installatie. Kennis van componenten en materialen |  |  |
| Kennis van elektromechanica Kennis van veiligheidsregels Kennis van warmteleer Kennis van hydraulica Kennis van elektriciteit Kennis van mechanica | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| Leidingen afmeten en plaatsen, en de netten aansluiten (koelvloeistoffen, water, lucht, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Risico-analyse maken | Een ervaren medewerker volgen in het maken van een risico- analyse |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …). | Aanleren van de veiligheidsregels Juist gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, eventueel d.m.v. VCA- opleiding |  |  |
| Gebruikt handgereedschap (plooitang, boormachine, buizensnijder, ontbramer, soldeerset, flareapparaat, …). | Herkennen van en juist gebruik van gereedschappen aanleren door ervaren medewerker te assisteren |  |  |
| Brengt buizen op maat en plooit ze in bochten zonder vervormingen. | Mechanische installatietechnieken aanleren door demonstratie door ervaren werkgever Basisbewerkingen op buizen uitvoeren |  |  |
| Voert indien nodig nabewerkingen uit (ontbramen, reinigen….). | Mechanische installatietechnieken aanleren door demonstratie door ervaren werkgever |  |  |
| Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden. | Aandacht voor kwalitatief werken (vocht en vuil in leidingen vermijden), leren via demonstratie |  |  |
| Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen. | Inzicht verwerven in uitzettingsgedrag van koeltechnische installaties door dit in bestaande installaties te bestuderen |  |  |
| Schuift de isolatie over de te isoleren koelleidingen. | Isolatietechnieken leren via een ervaren medewerker |  |  |
| Voert verbindingen uit (hardsolderen, lassen, lijmen, flareverbindingen, …). | Verbindingstechnieken aanleren d.m.v. opleiding in atelier of bij opleidingsaanbieder Hardsolderen onder bescherming van een inert gas Lijm- en vulcanisatietechnieken |  |  |
| Kennis van loodgieterij Kennis van verbindingstechnieken Kennis van veiligheidsregels Kennis van buigtechnieken Kennis van tolerantienormen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| De conformiteit van de installatie en de lekdichtheid controleren De hoeveelheid koelvloeistof vaststellen, de installatie vacumeren en vullen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Risico-analyse maken | Een ervaren medewerker volgen in het maken van een risico- analyse |  |  |
| Controleert visueel de montage op basis van de plannen en schema’s. | Lezen en interpreteren van schema’s en plannen o.l.v. ervaren medewerker Leren gebruiken van technische handleidingen |  |  |
| Controleert conformiteit met instructiekaart(en) | Leren raadplegen van technische documenten. |  |  |
| Voert druktest uit op de maximale toegelaten werkdruk met inert gas conform norm EN378 | Kennis norm EN378 Leren gebruiken van technische handleidingen Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden. Handleidingen lezen, inoefenen onder begeleiding Gebruik van juiste gassen (kennis van kleurcodes) |  |  |
| Controleert de aansluitingen op lekdichtheid met een zeepoplossing of ander geschikt product. | Gebruik van geschikte producten Visuele controle met aandacht voor details, nauwkeurig observeren. |  |  |
| Op basis van vastgestelde mankementen installatie herstellen | Montagetechnieken Hardsolderen Verbindingstechnieken |  |  |
| Opmaken druktestcertificaat | Rapporteren Gebruik van juiste formulieren (norm EN378) |  |  |
| Vacumeert de koelinstallatie conform norm EN 378. | Kennis van norm EN378 Aanleren van vacuumtechnieken Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden. Handleiding lezen, inoefenen o.l.v. ervaren medewerker Gebruik aanleren van tweetraps vacuumpomp. |  |  |
| Noteert gegevens in technische fiche, logboek | Leren rapporteren, bestaande modellen consulteren |  |  |
| Vult de installatie met een hoeveelheid koelmiddel in functie van een optimale werking. | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden. Uitvoeren van metingen ( druk, temperatuur, elektrische stroom….) aan koelinstallatie |  |  |
| Uitvoeren van lektest conform norm EN378 | Leren gebruiken van voorgeschreven lektestapparatuur. Calibratie van gebruikt meettoestel verifiëren. |  |  |
| Opmaken van lektestcertificaat | Bestaande modellen bestuderen Gebruik van juiste formulieren (norm EN378) |  |  |
| Aanpassen en invullen van instructiekaart | Bestaande modellen bestuderen Gebruik juiste formulieren |  |  |
| Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften. | Kennis van milieuwetgeving en toepassing ervan in het bedrijf Bewustwording over invloeden op het leefmilieu bijbrengen |  |  |
| Kennis van loodgieterij Kennis van milieunormen Kennis van veiligheidsregels Kennis van vloeistofmechanica Kennis van hydraulica Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| De installatie in werking stellen en afregelen (functie- en regelparameters, temperatuur, druk, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (analoge of digitale manifold, vacuümmeter, ...). | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden. Oefenen onder begeleiding van een ervaren medewerker |  |  |
| Brengt de installatie onder spanning. | Inschakelen van elektrische installaties Controleren correcte werking elektrische apparatuur (draaizin motoren, instelling thermische beveiliging…) |  |  |
| Stelt de regelapparatuur in werking. | Inschakelen en afregelen regelapparatuur onder begeleding Inzicht in de diverse parameters in de koelinstallatie. |  |  |
| Stelt parameters manueel of computergestuurd in. | Inzicht verwerven in de diverse parameters in de koelinstallatie Gebruiken van PC en industriële software Leren gebruiken en instellen van elektronische regelapparatuur onder begeleiding |  |  |
| Test van alle veiligheidsvoorzieningen | Leren afstellen en testen van veiligheidsvoorzieningen (drukschakelaars, thermische veiligheden….) Kennis norm EN378 |  |  |
| Geeft de installatie vrij voor gebruik na afstelling en controle. | Rapportering: bestaande modellen raadplegen Gebruiken van juiste formulieren |  |  |
| Kennis van luchtbehandelingstechniek Kennis van veiligheidsregels Basiskennis van elektronica Kennis van warmteleer Kennis van meet- en regeltechniek Basiskennis van automatisering | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Normen en geldende reglementeringen kennen. Leren raadplegen van A.R.E.I., Welzijnscodex….. |  |  |

| Storingen aan de installatie opsporen en herstellen (vloeistoffen toevoegen, cycli aanpassen, standaardvervangingen en herstellingen uitvoeren, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Risico- analyse maken | Een ervaren medewerker volgen in het maken van een risico- analyse |  |  |
| Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …). | Handboeken en technische documentatie leren gebruiken. Websites van fabrikanten en leveranciers verkennen. |  |  |
| Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit. | Leren bedienen van elektrische schakelelementen |  |  |
| Gebruikt meet- en controle-instrumenten (analoge of digitale manifold, vacuümmeter, multimeter, ...). | Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden onder begeleiding |  |  |
| Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …). | Herkennen van en juist gebruik van gereedschappen, inoefenen onder begeleiding |  |  |
| Zoekt fouten in installaties op basis van waarnemingen en metingen (lekdichtheid, …). | Leren waarnemen van fysische fenomenen (visueel, auditief, geuren…) Gebruik aanleren van verschillende soorten meettoestellen, symbolen en instelling van het meettoestel i.f.v. te meten elektrische of fysische grootheden. Inzicht in werking van de koelinstallaties |  |  |
| Interpreteert foutcodes en parameterwaarden. | Aflezen van meetapparatuur Gebruik van PC en gepaste software. |  |  |
| Controleert de programmatie van toestellen vanop een pc, bedieningspaneel, …. | Aflezen van meetapparatuur Gebruik van PC (internet) en gepaste software. |  |  |
| Lokaliseert de storing door het combineren van informatie. | Interpreteren van meetgegevens Analytisch denken, logisch redeneren. |  |  |
| Regelt parameters bij volgens de analyse. | Inzicht in de werking van een koelinstallatie Inzicht in de diverse parameters in de koelinstallatie Gebruiken van PC en industriële software Leren gebruiken en instellen van elektronische regelapparatuur. |  |  |
| Maakt installatie geheel of gedeeltelijk koelmiddelvrij alvorens onderdelen te vervangen. | Inzicht in werking van de koelinstallatie Correct aansluiten en gebruiken van recuperatietoestel. Behandeling en recuperatie van koelmiddelen volgens milieuwetgeving, onder begeleiding |  |  |
| Vervangt onderdelen van de installatie (componenten, leidingdelen, koppelingen, …). | Montage en demontage van koeltechnische componenten Beschermende maatregelen (tegen warmte, vocht…) Hardsolderen |  |  |
| Draait proef met de toestellen. | Diverse testen (lekdichtheid, druk,….) Inschakelen van elektrische installatie Leren waarnemen van fysische fenomenen (visueel, auditief, geuren…) |  |  |
| Kennis van loodgieterij Kennis van veiligheidsregels Basiskennis van elektronica Kennis van hydraulica Kennis van elektriciteit Kennis van mechanica Kennis van meet- en regeltechniek Basiskennis van automatisering | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI |  |  |

| De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden in het logboek van de installatie. | Rapporteren, bestaande modellen consulteren Gegevens noteren in logboek |  |  |
| Vult de nodige documenten in om koelmiddelen boekhouding in orde te houden | Rapportering Regelgeving i.v.m. koelmiddelen wetgeving Wegen van koelmiddelen aanleren Rekenen: gewichten, volumes. |  |  |
| Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke. | Duidelijk maken met wie, collega’s, lijnverantwoordelijken ….. moet overlegd worden. Bedrijfseigen overlegprocedures aanleren. |  |  |
| Kennis van kwaliteitsnormen. | Gebruik van kwaliteitshandboeken |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Bewakingsrondes |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van domotica. | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding |  |  |

| De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Gebouwenbeheersysteem |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Kennis van domotica. | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding. |  |  |

| De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Gecentraliseerde technische bediening |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Kennis van domotica. | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding. |  |  |

| De werking van een koel- of airconditioninginstallatie of -installatiepark bewaken: Monitorbewaking |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| - Kennis van domotica. | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding. |  |  |

| Elementen van koel- of airconditioningsinstallaties bepalen (vermogen, inplanting, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Kennis van warmteleer. Kennis van h-logP diagram. | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of gelijkwaardige opleiding. |  |  |

| Installatieschema's voor elektriciteit, vloeistoffen, ... opstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, bestektekeningen, …). | Handboeken.en technische documentatie leren gebruiken. Websites van fabrikanten en leveranciers verkennen. Lezen en interpreteren van bestektekeningen. |  |  |
| Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …). | Leren raadplegen van referentietabellen, technische documentatie…. |  |  |

| Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Berekent benodigde onderdelen, wisselstukken en werkuren | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Schat of berekent de kosten. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Vraagt een offerte bij leveranciers. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Bepaalt de herstellingstermijn volgens de prioriteiten, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, … | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Geeft klanten advies over herstellingen. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Kennis van prijsberekeningen. | Niet van toepassing in IBO |  |  |

| Rechtsgeldige documenten opstellen om de gelijkvormigheid van een installatie aan te tonen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Maakt een instructiekaart en logboek voor de installatie. | Rapportering Gebruik van correcte formulieren Kennis norm EN378 |  |  |
| Stelt druktest- en lektestcertificaten op. | Rapportering Gebruik van correcte formulieren Kennis norm EN378 |  |  |
| Gebruikt standaardformulieren. | Rapportering Gebruik van correcte formulieren Kennis norm EN378 |  |  |
| Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften. | Leren raadplegen van voorschriften, normen enz…. Kennis norm EN378 |  |  |
| Kennis van relevante wetgeving. | Kennis van norm EN378. |  |  |

| Opleidingen geven in het gebruik van koeluitrusting of airconditioning |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Beantwoordt vragen van de gebruikers. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Kennis van principes van klantvriendelijkheid. | Niet van toepassing in IBO |  |  |

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| - Verdeelt taken en verantwoordelijkheden. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Organiseert en leidt teamvergaderingen. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. | Niet van toepassing in IBO |  |  |
| Kennis van technieken voor het leiden van een team. | Niet van toepassing in IBO |  |  |

- Persoonsgebonden competenties

| competentie | Omschrijving |
| --- | --- |
| Analytisch denken | De cursist maakt een analyse van de storing om een correcte diagnose te stellen. |
| Flexibel zijn | Cursist en begeleider maken afspraken over taken en/of uurroosters. De cursist volgt de afgesproken taken en/of uurroosters en leert zich aanpassen aan een veranderende planning. |
| Kunnen samenwerken | De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. |
| Probleemoplossend denken | De cursist leert geleidelijk een analyse te maken wanneer er zich een probleem voordoet. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Zelfstandigheid | De cursist leren om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken en het eigen werk te evalueren |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |

- Attesten, certificaten

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |
| Certificaat basisveiligheid VCA | Onderwijs TSO/BSO, VDAB of andere opleidingsinstellingen |  |
| Medische geschiktheid | Medische keuring |  |
| Certificaat erkend koeltechnicus | Erkend examencentrum. |  |
| Certificaat hoogtewerker, vorklift…. | Erkende opleidingsinstelling |  |

- Bedrijfsspecifieke competenties:

| Competentie: |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |