| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: bestuurder van bouwplaatsmachines	Indicatieve duurtijd: weken

Een bouwplaatsmachinist is iemand die een bouwplaatsmachine bestuurt, bestemd hetzij voor het uitvoeren van graafwerk en verplaatsing van aanzienlijke hoeveelheden aarde, hetzij voor het vervoer van materialen (aarde, grint, rotsen, stenen, ...), hetzij voor het nivelleren en verdichten van een terrein of het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen zowel boven- als ondergronds.

- De competenties: Inhoudstafel

Het onderhoud van de machine uitvoeren en de werking controleren	2

De machine manoeuvreren rekening houdend met het terrein (soort bodem, hoogteverschil, elektrische risico's, ...) en het verkeer op de werf	3

Het laden van materialen controleren volgens de specifieke eigenschappen van de machine (verdeling, gewicht, ...)	4

De bodem ophogen of de hellingen en bermen afkappen (vegetatie, ...)	5

De fundering uitgraven	6

Het terrein (berm, greppel, weg, ...) nivelleren volgens de afbakening	7

De delfstoffen en het puin verzamelen en transporteren	7

De werf in zijn natuurlijke staat herstellen na beëindiging van de werken	8

Materialen hijsen	9

Werken op een werf	10

Een bouwwerk afbreken	10

De signalisatie plaatsen en aanpassen aan de werken	11

Graven in een omgeving onder water of reinigen van een sloot, vijver, ...	11

- Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Het onderhoud van de machine uitvoeren en de werking controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Controleert visueel de machineonderdelen | start- en stopprocedure toepassen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Test machineonderdelen op hun werking | onbelast de bewegingen testen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Herkent ongewone geluiden bij het draaien van de machine | oorzaken van ongewone geluiden opzoeken o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Vult indien nodig olie-, koelvloeistof- en brandstofpeilen bij | dagelijks controleren en aanvullen |  |  |
| Herstelt, reinigt of vervangt machineonderdelen | altijd in overleg handelen met de verantwoordelijke |  |  |
| Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht | aanpak werkopdrachten leren inschatten (wat en hoe, met welke werkmethode…) o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Vult formulieren in | rapporten allerhande leren invullen (dagrapport, prestatierapport, toegangspasje…) o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Parkeert de machine op een stabiele, vlakke en verkeersvrije plaats | geschikte parkeerplaats zoeken volgens werftoestand o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Parkeert de machine volgens de veiligheidsvoorschriften | uitrusting op de grond, geremd, afgesloten en beveiligd o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Neutraliseert olievlekken | verantwoordelijke inlichten en zorgen voor evacuatie van de olie met behulp van beschikbaar materiaal |  |  |
| Meldt problemen aan de verantwoordelijke | opvragen contactgegevens verantwoordelijke |  |  |

| De machine manoeuvreren rekening houdend met het terrein (soort bodem, hoogteverschil, elektrische risico's, ...) en het verkeer op de werf |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt afgesproken hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Manoeuvreert zonder schokken | manipuleert machine zorgvuldig en soepel |  |  |
| Houdt rekening met de aanwezigheid van mensen en obstakels | gebruikt spiegels (en camera) om zijn onmiddellijke omgeving te overzien |  |  |
| Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen op een beheerste en synchrone manier | zorgt voor een rustige en veilige werkomgeving |  |  |
| Past het rijgedrag en het rijtraject aan aan de staat van het terrein | rijstijl en snelheid aanpassen aan de staat van het terrein |  |  |
| Houdt bij het op- en afrijden van een helling rekening met de zwaartepuntverdeling van de machine | uitrusting laag bij de grond houden en snelheid aanpassen |  |  |
| Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen | VCA-richtlijnen toepassen |  |  |

| Het laden van materialen controleren volgens de specifieke eigenschappen van de machine (verdeling, gewicht, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Schat het gewicht van een lading | totale lading inschatten door kennis van materialen en hun soortelijk gewicht o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Respecteert de laadcapaciteit | overladen vermijden |  |  |
| Kiest een optimale positie om de laad- of loscyclus zo kort mogelijk te houden | juiste opstelling van de machine respecteren bij het laden en lossen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Verdeelt lasten gelijkmatig in de laadbak van een vrachtwagen | lading gelijkmatig verdelen om lading veilig te kunnen lossen |  |  |
| Laadt of lost zonder te morsen | bruuske handelingen vermijden bij het laden en lossen |  |  |

| De bodem ophogen of de hellingen en bermen afkappen (vegetatie, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt welke opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden (eventueel volgens plan) o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, een fluitje, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Zet piketten, werkdraad of zichtlatten uit | kan werktraject volgens plan uitzetten met de aanwezige middelen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Stelt laserzendapparatuur in | instellen en bijstellen volgens juiste afwerkhoogtes/ niveau’s, handleiding lezen, aanvankelijk o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Verdeelt aarde in opeenvolgende lagen | uitgegraven materialen apart stockeren/aanvullen |  |  |
| Legt een ophoging aan volgens opgegeven hoek, hoogte en met aangepaste uitrusting | talud of berm maken volgens opgegeven profiel |  |  |
| Verdicht een egaal uitgespreid oppervlak | maakt gebruik van verschillende verdichtingsmachines |  |  |
| Ontzoodt, rooit en neemt natuurlijke hindernissen weg | kan het terrein bouwrijp maken |  |  |

| De fundering uitgraven |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Bepaalt de loodrechte stand, de hellingshoek of het niveau | de machine vlak opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt welke opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden, eenvoudige plannen kunnen lezen |  |  |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Zet piketten, werkdraad of zichtlatten uit | werktraject volgens plan uitzetten |  |  |
| Stelt laserzendapparatuur of GPS in | instellen en bijstellen volgens juiste afwerkhoogtes/ niveau’s, handleiding lezen, werken o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Legt ondergrondse installaties bloot zonder ze te beschadigen | manueel sonderen, in dunne lagen afgraven |  |  |
| Werkt met de machine haaks en binnen een veiligheidsmarge naar een diepte | zorgt voor een veilige werkafstand ten opzichte van de uitgraving |  |  |
| Graaft nauwkeurig in vloeiende bewegingen, in opeenvolgende lagen en vanuit het laagste punt stroomopwaarts | kiest de geschikte werkmethode o.l.v. ervaren medewerker, stuurt bij wanneer nodig is |  |  |
| Effent de bodem | nivelleren zonder aanzetsporen |  |  |
| Schoont de kanten op | kanten opruimen, houdt werkplek zuiver |  |  |
| Slaat de aarde op veilige afstand op | houdt rekening met mogelijke afschuiving van de grond |  |  |

| Het terrein (berm, greppel, weg, ...) nivelleren volgens de afbakening |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt welke opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden |  |  |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Bepaalt de loodrechte stand en het niveau | de machine vlak opstellen, beoordeelt afwerkhoogte o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, een fluitje, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Nivelleert en verdicht volgens de bestekspecificaties | respecteert de laagdikte van de verschillende materialen bij het aanvullen |  |  |
| Controleert de nivellering | controleert regelmatig de afwerkhoogte met aanwezige apparatuur |  |  |
| De delfstoffen en het puin verzamelen en transporteren |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situatie |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Ruimt de bouwplaats op | zorgt voor nette werkomgeving door geschikte organisatie van het werk |  |  |
| Laat de laadbak zakken, vooraleer weg te rijden met delfstoffen of puin | transporteert het materiaal op een veilige werkhoogte alvorens te heffen naar storthoogte |  |  |
| Onderhoudt toegangswegen | zorgt dat een veilige doorgang gegarandeerd blijft |  |  |
| Benut de stortplaats optimaal | streeft naar een goede organisatie van de werkplek |  |  |

| De werf in zijn natuurlijke staat herstellen na beëindiging van de werken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt welke opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden |  |  |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Materialen hijsen |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |
| Gaat na hoe een last (gewicht, zwaartepunt, lastvlucht) gehesen kan worden | volg de regels voor aanslaan van lasten met het beschikbaar materiaal o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Kiest het hijsgereedschap | maakt gebruik van het geschikte hijsgereedschap o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Controleert de staat en de keuring van het hijsgereedschap | controleert de staat van het hijsgereedschap vóór gebruik |  |  |
| Bevestigt het hijsgereedschap | controleert o.l.v. ervaren medewerker de correcte bevestiging alvorens te hijsen |  |  |
| Hijst enkel bij een correct aangeslagen last | hijst alleen als het aanslagmateriaal en bevestiging is gecontroleerd |  |  |
| Beperkt slingerbewegingen van de last | bruuske bewegingen vermijden |  |  |
| Voert de hijsbewegingen uit binnen de veiligheidszone van de machine | raadpleegt de lastentabel o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Meldt problemen aan de verantwoordelijke | opvragen contactgegevens verantwoordelijke, grenzen van eigen verantwoordelijkheid kennen |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Werken op een werf |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Afbraak | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Bouw | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Installatie van spoorwegen | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Militaire werken | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Ondergrondse werkzaamheden | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Wegenwerken, werken aan diverse netwerken en algemene graafwerken | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Diepfunderingen | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |
| Grondsanering met brandrisico | volgt nauwgezet de specifieke veiligheidsregels op |  |  |

| Een bouwwerk afbreken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt de opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden |  |  |
| Stelt de machine op volgens aard van de opdracht en staat van de ondergrond | machine functioneel en veilig opstellen o.l.v. ervaren medewerker |  |  |
| Begeleidt machines (met de stem, conventionele gebaren) | gebruikt hand- en armseinen, eventueel ondersteund door claxon in gevaarlijke situaties |  |  |
| Volgt de aanwijzingen van medewerkers | zorgt voor oogcontact en goede afspraken |  |  |

| De signalisatie plaatsen en aanpassen aan de werken |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Raadpleegt technische documenten (plannen) | bevraagt welke opdracht en waar deze moet uitgevoerd worden |  |  |
| Plaatst signalisatieborden, beveiligingsmaterieel en tijdelijke verkeerslichten | voert de instructies van de verantwoordelijke exact uit |  |  |

| Graven in een omgeving onder water of reinigen van een sloot, vijver, ... |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |

- Persoonsgebonden competenties

| Competentie | Opleidingsactie |
| --- | --- |
| Efficiënt werken | De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist. |
| Kunnen doorzetten | De cursist kan geleidelijk aan taken opnemen met een grotere complexiteit en tijdsdruk en brengt deze tot een goed einde |
| Kunnen omgaan met regels | Cursist en begeleider maken werkafspraken over veiligheidsregels en werkplanning. De cursist volgt de afgesproken werkwijze. |
| Kunnen samenwerken | De cursist oefent om samen met anderen aan eenzelfde taak of resultaat te werken in functie van het belang van het team, de afdeling of het bedrijf boven het persoonlijk belang. |
| Resultaat nastreven | Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk. |
| Veilig werken en respect voor materiaal hebben | De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na. |
| Verzorgen van persoonlijke presentatie | De cursist wordt geïnformeerd over de gebruikelijke regels inzake dress code en leeft deze na een tijd spontaan na |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak. |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |