| Cursist(e): Contractnummer: | Bedrijf: Contactpersoon: |
| --- | --- |

Beroep: Sanitair installateur	Indicatieve duurtijd: … weken

Maakt alle elementen klaar die nodig zijn voor de volledige installatie van een  verwarmingsinstallatie (op gas, stookolie, steenkool, hout, zonne-energie, ...) en plaatst ze volgens de veiligheidsregels. Regelt de installaties, stelt ze in werking en voert er herstelwerkzaamheden aan uit. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ventilatie- en airconditioningssystemen voor huishoudelijk gebruik installeren.

- De competenties: Inhoudstafel

Een oude installatie demonteren en verwijderen	2

Sanitaire elementen plaatsen	2

Ingebouwde of zichtbare leidingen (staal, koper, PVC, polyethyleen, …) plaatsen en aansluiten op de sanitaire installatie	4

Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, …)	5

Defecte onderdelen vervangen of herstellen	6

De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en goederen aanleggen	7

Afvoerleidingen installeren op afschot en de waterdichtheid ervan controleren	7

Sleuven graven	8

Toestellen op de elektriciteitskast aansluiten (sanitaire afvalcomprimeerder, geiser, handdroger, …)	9

2.Geplande opleidingsacties

- Jobgerelateerde competenties: basis

| Een oude installatie demonteren en verwijderen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum | Afgewerkt op |
| Gebruikt manuele en elektrische werktuigen (schroevendraaier, sleutels, slijpschijf, …) | Werking en gebruik van het toestel demonstreren en uitleggen. Bespreken van de aandachtspunten rond veiligheid. De cursist eerst onder toezicht laten oefenen met bvb een slijpschijf. |  |  |
| Demonteert bestaande installaties gedeeltelijk of geheel en sorteert afval | Uitleg geven over werkvolgorde en – methode bij het demonteren van installaties, afspraken maken over het sorteren van afval. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van hef- en tiltechnieken | Informeren over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het demonteren van oude installaties, specifiek omtrent gevaarlijke of schadelijke stoffen. Informeren over de manier waarop zware lasten moeten getild of verplaatst worden, rugsparende hef- en tiltechnieken aanleren. |  |  |

| Sanitaire elementen plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. |  |  |
| Installeert verschillende sanitaire elementen, aanverwante toestellen en installaties en sluit ze aan op het leidingnet (water, gas, afvoer, …) | Uitleg geven over werkvolgorde en methode bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen. De cursist laten inoefenen en vervolgens zelfstandig een opdracht laten uitvoeren. Evalueren en bespreken met de cursist. |  |  |
| Brengt het leidingnet op beproevingsdruk en voert controles uit (koppelingen en aansluitstukken van leidingen, waterpeil in de spoelbakken, gasdebiet, …) | Uitleg en demo geven over hoe leidingen uittestten en controleren op lekkages. |  |  |
| Spoelt de installatie schoon. Vult de installatie stapsgewijze, zodat de lucht regelmatig en volledig kan ontsnappen | De manier waarop en het belang van het schoonspoelen van de installatie uitleggen. |  |  |
| Isoleert leidingen en sanitaire toestellen Monteert dak- en muurdoorvoeren en werkt deze luchtdicht af Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet) | Uitleg over de verschillende soorten isolatie en hun gebruik. Korte demo hoe leidingen te isoleren. Cursist een deel laten isoleren bvb T-verbinding. Uitvoering evalueren. Bespreken van het principe van luchtdichtheid met de cursist. Demo van het materiaal en de wijze waarop deze luchtdichtheid gegarandeerd wordt (manchetten ….) Bespreken van de EPB normen van toepassing voor sanitaire installaties. |  |  |
| Meet de schoorsteentrek en sluit afvoerleidingen voor rookgassen aan op de schoorsteen | Basisprincipes van schoorsteentechniek uitleggen. Werkwijze en aandachtspunten bij aansluiten toelichten en demonstreren. |  |  |
| Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas Kennis van filtratietechnieken Kennis van veiligheidsvoorschriften Basiskennis van elektriciteit Basiskennis van elektrotechniek Kennis van bevestigingstechnieken (pluggen, krammen, keelbouten, draagstoelen, …) | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften bij het plaatsen van sanitaire toestellen en leidingen. De verschillende bevestigingstechnieken en de gebruikte bevestigingsmaterialen toelichten. Leren werken met manuals, informatie opzoeken op het internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| Ingebouwde of zichtbare leidingen (staal, koper, PVC, polyethyleen, …) plaatsen en aansluiten op de sanitaire installatie |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. |  |  |
| Gebruikt manuele, elektrische en elektro pneumatische werktuigen (slijpschijf, buissnijder, zaag, …) | Werking en gebruik van het toestel demonstreren en uitleggen. Bespreken van de aandachtspunten rond veiligheid. De cursist eerst onder toezicht laten oefenen met bvb een slijpschijf. |  |  |
| Zet leidingtracés uit op basis van een ontwerptekening. Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan | Samen met de cursist een ontwerptekening analyseren en uitleggen hoe een leidingtracé wordt uitgezet. De cursist aan de hand van een tekening een leidingtracé laten uitzetten of aan de hand van een aantal parameters zelf een leidingtracé laten uittekenen. Het resultaat bespreken met de cursist. |  |  |
| Kiest buizen in functie van de toepassing (aanvoer van water onder druk of gas, afvoer van water of rookgassen, …) Brengt buizen op maat, rekening houdend met overlap en beugelafstanden, en ontbraamt ze Kalibreert buizen na het op maat brengen zodat koppelingen correct aangesloten kunnen worden Buigt buizen warm of koud (met behulp van een plooitang, hydraulisch gereedschap, …) Maakt lucht- en waterdichte koppelingen tussen buizen met verschillende verbindingstechnieken (lassen, solderen, felsen, draadsnijden, flensen, moffen, persfittings, lijmen, stuiklassen, trek vaste koppelingen, …) Monteert stopkranen op gasleidingen Bevestigt leidingen, rekening houdend met expansie van de buizen en materiaal Verbindt leidingen en sanitaire toestellen met behulp van hulpstukken Kennis van lastechnieken Kennis van buigtechnieken Kennis van eigenschappen en compatibiliteit (corrosie, …) van verschillende buizen (koper, PVC, PE, meerlagenbuis, …) Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas Kennis van berekeningen voor debiet, gelijktijdigheidscoëfficiënt en waarschijnlijkheidsdebiet van waterleidingen Kennis van normen voor gasleidingen (kleur) Kennis van diameterbepaling | De keuze van de geschikte buizen in functie van de toepassing met de cursist bespreken , hem buizen op maat laten brengen, rekening houdend met overlap en beugelafstanden; ontbramen en kalibreren. De toestellen om buizen te plooien demonteren en toelichten, vervolgens de cursist zelf buizen laten plooien met het geschikte gereedschap en aan de hand van een opdracht. De verschillende verbindingstechnieken demonstreren en laten inoefenen zodat de cursist lucht- en waterdichte verbindingen kan maken tussen buizen en hulpstukken (draadsnijden, moffen, persfittings, lijmen, stuiklassen, trek vaste koppelingen, …) |  |  |
| Basiskennis van algemene mechanica Kennis van veiligheidsvoorschriften Basiskennis van elektriciteit | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften gas. Leren werken met manuals, informatie opzoeken op het internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Controleert de installatie in zijn geheel en analyseert het probleem (oorzaak-gevolg) Controleert de water- en luchtdichtheid van de sanitaire installaties | De cursist de werkvolgorde aanleren voor het controleren van een installatie: welke stappen, hoe controleren, hoe gevonden problemen oplossen. |  |  |
| Gebruikt beproevingspompen en gereedschap voor het controleren op dichtheid of het opsporen van lekkages (persapparaat, gaslekmeettoestel, open U-buismanometer, ...) Gaat na of er leidingen verstopt zijn en reinigt verstopte afvoerleidingen Reinigt verstopte binnenleidingen van gas met een perspomp of vacuümpomp | Leren werken met meetapparatuur en controletoestellen: het toestel gebruiken, de resultaten aflezen en ze interpreteren. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften Kennis van testprocedures | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften.. Leren werken met manuals, informatie opzoeken op het internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| Defecte onderdelen vervangen of herstellen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Raadpleegt technische bronnen Houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de instructies van de fabrikant | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. |  |  |
| Vervangt leidingen, leidingdelen, koppelingen en hun toebehoren Vervangt sanitaire en gastoestellen en hun uitrusting | Keuze leren maken welke materialen en verbindingstechnieken meest aangewezen zijn rekening houdend met de beschikbare parameters. |  |  |
| Kennis van veiligheidsvoorschriften | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften.. Leren werken met manuals, informatie opzoeken op het internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en goederen aanleggen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Kiest het benodigde materieel en grondstoffen (buizen, koppelingen, kranen, wastafels, buissnijders, ...) | De cursist materiaal in het magazijn laten ophalen ifv van zijn dagplanning/opdracht. |  |  |
| Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen | De cursist zijn stuklijst laten opmaken aan de hand van de taak die hij die dag moet uitvoeren. |  |  |
| Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval | Tonen hoe materiaal worden opgeslagen, uitleg over de invloed die licht, vochtigheid en temperatuur kunnen hebben op grondstoffen. |  |  |
| Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van beschermingsprincipes voor sanitair materieel Kennis van onderdelen van sanitaire installaties | Aanleren van de gebruikte terminologie voor onderdelen en types. Uitleg over de manier waarop de voorraad wordt beheerd, bestellingen worden geplaatst, contacten met leveranciers tot stand komen… |  |  |

| Afvoerleidingen installeren op afschot en de waterdichtheid ervan controleren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Legt grond-, stand- en liggende leidingen voor de afvoer van water Legt leidingen voor ontluchting en beluchting Verbindt de afvoerleiding met de dienstleiding en met de sanitaire toestellen door middel van hulpstukken Kennis van het stromingsbeeld van afvalwater in de leidingen Kennis van de functie van een afschot | Bespreken van de plaatsingsprincipes van de leidingen en de hellingsgraad. Uitleg over verluchtingsleiding en doel van deze. Cursist de plaatsing en aansluiting laten uitvoeren aan de hand van het plan. |  |  |
| Plaatst sifons, luchtkleppen en ontkoppelingsstukken op de afvoerleidingen | Bespreken van de functies en werkingsprincipes van verschillende types sifons (s-sifon, q-sifon, flessifon, bekersifon, badsifon, douchevloersifon) en de manier waarop deze gemonteerd worden. Demo van montage. |  |  |
| Basiskennis van algemene mechanica Kennis van veiligheidsregels | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften.. Leren werken met manuals, informatie opzoeken op het internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| Sleuven graven |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Gebruikt manueel, elektrisch of elektropneumatisch gereedschap (hamer, slijpschijf, boorhamer, …) | Bespreken van de aandachtspunten rond veiligheid. De werking van de machines demonstreren en vervolgens de cursist eerst onder toezicht laten oefenen met bvb een slijpschijf. |  |  |
| Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren volgens de uitgezette tracés | Het gebruik van de machines uitleggen en demonstreren met de nodige aandacht voor veiligheid. De cursist eerst onder toezicht laten inoefenen. |  |  |
| Houdt leidingsleuven en werkputten droog met behulp van pompen en kiest een geschikte plaats om het overtollige water te lozen | Het gebruik van een pomp uitleggen en demonstreren. |  |  |
| Kennis van werkingsprincipes voor het droog houden van leidingsleuven en werkputten Kennis van stabiliteit van verschillende constructieonderdelen Kennis van veiligheidsvoorschriften | Bespreken van de veiligheidsvoorschriften bij het droog houden van leidingsleuven en werkputten. Veiligheidsitems bespreken op toolboxmeeting. |  |  |

| Toestellen op de elektriciteitskast aansluiten (sanitaire afvalcomprimeerder, geiser, handdroger, …) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Raadpleegt technische bronnen | Leren werken met manuals, informatie opzoeken op internet ifv een opdracht die de lesgever geeft. |  |  |
| Sluit de verschillende onderdelen van de laagspanningsinstallaties aan op de elektriciteitsinstallatie met behulp van geleiders Controleert de werking van de differentieelschakelaar en van de aangesloten elektrische toestellen | De cursist vertrouwd maken met de principes van De Vitale Vijf. De cursist de vaardigheden aanleren door eerst onder toezicht en spanningsloos te laten aansluiten. |  |  |
| Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Basiskennis van elektriciteit Basiskennis van elektrotechniek | Bespreken van de belangrijkste regels van het AREI die voor belang zijn voor een sanitarist. |  |  |

- Jobgerelateerde competenties: specifiek

| Activiteiten van een team coördineren |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Stelt een planning op volgens de vaardigheden van de medewerkers en de duur en volgorde van de opdrachten Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers Kennis van technieken voor het leiden van een team | Niet van toepassing of bedrijfsspecifiek |  |  |

| Uitrusting voor specifieke installaties plaatsen (balneo- en hydrotherapie, zwembad, ...) |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
|  | Niet van toepassing of bedrijfsspecifiek |  |  |

| Werken aan : sanitaire leidingen, toestellen en installaties |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |  |
| Beveiligingen tegen drinkwatervervuiling (beluchter, beluchtingskraan, keerkleppen) Brandbestrijdingsinstallaties (droge stijgleidingen, brandblussers, sprinklerinstallaties, …) Inidividuele gasverwarmingstoestellen Leidingnetten voor specifieke stoffen (perslucht, stikstof, zuren, …) Overdruk- en drukreductietoestellen Sanitaire installaties op hernieuwbare energie (zonneboilers, …) Toestellen voor de behandeling van afvalwater (terugslagtoestellen, bezinkput, eindsifonput, septische put, benzineafscheider, …) Verwarming Warmwatertoestellen op elektriciteit of gas (doorstroom- en voorraadboilers) Waterbehandelingstoestellen (waterontharders, …) Zwembaden Zonneverwarming | Uitleg over de basisprincipes en de keuze van het geschikte materiaal: normen, vereisten, voor- en nadelen,…) Mogelijk als bedrijfspecifieke competenties. |  |  |

| Competentie: Sanitair meubilair assembleren en plaatsen |
| --- |
| Onderliggende kennis en vaardigheden | Opleidingsacties | Voorziene einddatum |
| Monteert en plaatst de elementen volgens het montageschema Kennis van bevestigingstechnieken Kennis van afwerkingstechnieken | Aanleren van bevestigingstechnieken . De cursist een meubel laten assembleren volgens het bijgeleverde montageschema. Laten plaatsen en afwerken. Controle en evaluatie op manier van bevestigen, gebruik waterpas, afwerking. |  |

- Persoonsgebonden competenties

| Persoonsgebonden competentie | Omschrijving |
| --- | --- |
| Klantgericht zijn | Ik heb oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding en zin voor esthetiek te werken en contactvaardig om te gaan met de klant. |
| Vlot communiceren | Ik kan op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met klanten, collega’s en derden. |
| Zorgvuldig en nauwkeurig werken | Ik behandel materialen met de nodige zorg om de kans op breuken of beschadigingen te verkleinen. Ik maak aansluitingen conform het schema dat in de gebruiksaanwijzing van de component wordt beschreven |
| Kunnen omgaan met regels en afspraken | Ik contacteer een bevoegd persoon als ik een gevaarlijke situatie opmerk. Ik houd mij aan de veiligheidsvoorschriften bij het in bedrijf stellen, herstellen en onderhouden van verwarmingsinstallaties. Bij het controleren van de isolatiewerken houdt ik mij aan de afspraken met aan- en onderaannemers, architect en/of klant |
| Zelfstandig werken | Ik werk zelfstandig en toon initiatief bij het bepalen van de werkvolgorde bij het opsporen van fouten, het uitvoeren van metingen, het kiezen van gereedschappen en het bepalen van welke persoonlijke beschermingsmiddelen ik in een bepaalde situatie gebruik. Ik controleer zelfstandig de kwaliteit van mijn werk |
| Milieubewust werken | Ik weet hoe ik afval moet verwijderen en hoe ik afval moet sorteren. Ik werk altijd met de nodige aandacht voor het milieu |
| Flexibel werken , kunnen doorzetten | Ik werk verder tot het werk af is |
| Veilig werken | Ik ga aandachtig om met gevaarlijke situaties, ik respecteer veiligheidssignalisatie op de werkplek / werf en gebruik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen of collectieve beschermingsmiddelen |
| Iniatief nemen | Ik doe beroep, na overleg met mijn werkgever, op een meer bevoegd persoon (koelmonteur, leverancier,…) als ik een probleem niet opgelost krijg of als ik te maken krijg met werkzaamheden die buiten mijn bevoegdheid vallen |

- Bedrijfsspecifieke competenties

| Competenties | Opleidingsactie | Voorziene einddatum |
| --- | --- | --- |